Утверждена:

Решением сельского Совета депутатов

от «____»___________№_________

Схема Водоснабжения

Муниципального образования Артыбашское СП

Турочакского района Республики Алтай

на период до 2026 года

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Характеристика муниципального образования	6

Глава 2. Схема водоснабжения	7

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Артыбашское СП	7

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	18

2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения	19

2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения	22

Глава 3. Целевые показатели развития систем водоснабжения. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	23

ПРИЛОЖЕНИЯ:	24

Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжения) с. Артыбаш	24

Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжения) с. Иогач	24

Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжения) с. Новотроицк	24

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения муниципального образования Артыбашское сельское поселение на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план части территории МО Артыбашское СП Турочакского района;

- Аналитическая записка о гидрологических условиях водозаборных скважин в Турочакском районе Республики Алтай (ОАО «Геологическое предприятие «Алтай-Гео», 2012г.).

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

# Паспорт схемы

Наименование.

Схема Водоснабжения Муниципального образования Артыбашское СП Турочакского района Республики Алтай на период до 2026 года.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация МО Артыбашское СП Турочакского района Республики Алтай.

Местонахождение объекта.

Россия, Республика Алтай, Турочакский район, Артыбашское СП.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

на первом этапе:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения населенных пунктов Артыбашского сельского поселения;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

На втором этапе:

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения населенных пунктов поселения, выполнить бурение и обустройство новых водозаборов и развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

- выполнить реконструкцию водозаборных сооружений в с. Иогач;

- осуществить строительство разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением – 18,6 км в с. Артыбаш, 0,9 км - в с. Иогач, 7,1 км - в с. Новотроицк.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации Схемы в период с 2014-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО Артыбашское СП.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

## Характеристика муниципального образования

Турочакский район находится на северо-востоке Республики Алтай. На севере район граничит с Кемеровской областью, на востоке - с Республикой Хакасия, на юге - с Улаганским районом республики Алтай, на юго-западе – с Чойским районом республики Алтай, на западе и северо-западе – с Алтайским краем.

МО Артыбашское СП входит в состав Турочакского района Республики Алтай, расположено в его южной части. Площадь поселения составляет 3689,9 кв.км. В подчинении Артыбашского сельского поселения находятся 4 населенных пункта: с. Артыбаш, с. Иогач, с.Ново-Троицк, с.Яйлю. На севере поселение граничит с муниципальными образованиями Турочакского района – Кебезенским СП, Бийкинским СП, на западе поселение граничит с Чойским районом, на юге и юго-востоке – с Улаганским районом Республики Алтай, на востоке – с Республикой Хакасия.

Село Артыбаш – административный центр муниципального образования Артыбашское СП, расположено в 150 км от центра Республики Алтай – г.Горно-Алтайск, у северной оконечности озера Телецкого, у истока реки Бия.

Сообщение между селами осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач и Иогач-Ново-Троицк. Связь с селом Яйлю, расположенном на территории Алтайского заповедника, осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Бийка-Яйлю.

Село Иогач расположено на южном берегу в северной оконечности Телецкого озера, близ места слияния одноимённой реки Иогач и Бии. С других сторон населённый пункт окружён горными вершинами, самая высокая из которых — Кейтек (1156 м). На противположном берегу находится другое крупное поселение района — село Артыбаш. Инфраструктура посёлка прочно связана с соседним Артыбашем. На два села здесь общие: больница, почта, телеграф, школа, детский сад, дом культуры, сельсовет и пункт милиции.

Село Ново-Троицк расположено в северо-западной части Артыбашского сельского поселения в месте слияния рек Пыжа и ее правого притока - р. Чуря. Село имеет чересполосный участок, расположенный в долине р. Чуря в 7 км от основного населённого пункта. Территория села расчленена речной сетью, домовладения расположены большей частью хаотично, с учетом рельефа местности. Жилая застройка имеет малую плотность и представлена домами усадебного типа. С центром поселения село соединяет автомобильная дорога общего пользования регионального значения Иогач - Ново-Троицк.

Село Яйлю имеет статус населенного пункта, но расположено на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

## Схема водоснабжения

### Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Артыбашское СП

Водоснабжение населенных пунктов МО Артыбашское сельское поселение осуществляется из скважин местного значения.

Водоснабжение села Артыбаш осуществляется от скважины № 3 Г 12/05. Находится в с Артыбаш, ул. Садовая 3А, располагается в восточной окраинной части села в 170 м выше жилой зоны (кадастровый номер участка 04:03:090401:833, общей площадью 3609 кв.м). Водозабор находится в хвойном лесу с травянистой растительностью. Водозабор состоит из 2 скважин Г12/05 (рабочая) и Г12А/05 (резервная), которая расположена в 17,7 м южнее от рабочей скважины.

Скважины № 3 Г 12/05. Загрязняющих объектов нет. Глубина скважины 100 метров. Год бурения 2005, бурение производила организация ЗАО «Бурводопроводстрой». Павильон бревенчатый рубленый, имеются бетонные отмостки, пол бетонный, установлено ограждение - деревянный забор, территория ЗСО строгого режима огорожена металлической сеткой по периметру размерами 90-60 м (радиус 30 м). Расстояние от скважины до ограждения ЗСО- 30 метров. Минимальное расстояние до жилой застройки 50 метров. По санитарно-эпидемиологическому заключению федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РА № 04.01.01.000 Т 000037.03.14 от 24.03.2014 года требования, установленные в проектной документации проекта «Зоны санитарной охраны скважины № 3 Г 12/05 соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. СанПиН 2.1.4.1110-02 - «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» По санитарно-эпидемиологическому заключению федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека качество подземных вод соответствует требованиям государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По уровню радиационной безопасности - соответствует требованиям НРБ -99 - Оборудована насосом ЭЦВ 6 х10 х80,глубина установки насоса - 62 метра, фильтр-перфорированная труба - диаметр 168 мм, длина рабочей части -31м, водомерный счетчик отсутствует, имеется манометр, учет воды ведется косвенным  способом, водоотборный кран для отбора воды имеется, устье загерметизировано резиновой прокладкой, пьезометра нет, установлена автоматика для автоматического подъема воды. Изменений природных условий за период эксплуатации скважины не было, -дебет скважины -7 м. куб/ час , -динамический уровень - 31 метров, -статистический уровень 18 метров. Откачка соответствует существующим нормам.

Общий забор воды за год составляет 8500,85 м. куб. и используется на хозяйственно-питьевые нужды население - 4674,92 -производственные нужды -2125,76 -Безвозвратное потребление-1700,17 Запланированный водоотбор - 17,4 м.куб в сутки Эксплуатационные запасы- 648 м.куб /сутки. Имеется водопровод протяженностью 3313 м, рабочих колонок- 15 шт, колодцев- 29.

Рис.1 Схема водоснабжения с. Артыбаш

Водоснабжение села Иогач осуществляется от двух водозаборов, находящихся на южной окраине с. Иогач (рис. 2).

В геоморфологическом плане скважины располагаются на южном берегу Телецкого озера за в 550 и 575 м соответственно скважины Г5/79д (рис. 2) и Г40/78 (рис. 3).

Согласно Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006г. №74-ФЗ, ширина водоохраной зоны озера Телецкого составляет 200 м, таким образом, водозаборы находится вне водоохраной зоны.

Техническое состояние водозаборов. Действующая скважина Г5/79д располагается в кирпичном павильоне (3*3 м) по ул. Таежной, 2 «Б». Устье находится в колодце, с бетонными кольцами высотой 2,5 м и диаметром 2,5 м. Пол цементный, устье скважины герметизировано,  из  измерительной  аппаратура имеется,  кран  для  отбора проб воды, манометр, пьезометр отсутствует. Оголовок  составляет  0,5 м (таблица 1). Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,3-85. Над колодцем наброшен дощатый пол.

Скважина располагается среди жилой застройки. ЗСО строгого режима находится на стадии строительства.

Действующая скважина Г40/78 располагается в бревенчатом павильоне (2,5*2,5 м), на склоне, в борту Безымянного лога, по ул. Лесной, 20А. Объектов загрязнения в районе нахождения скважины нет. Устье располагается в самодельном коробе (над полом) на момент обследования заполненным опилками на зимний период. Пол цементный, устье скважины герметизировано, из измерительной аппаратура имеется, кран для отбора проб воды, манометр, пьезометр отсутствует. Оголовок составляет 0,5 м (таблица 1). Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,3-85. ЗСО строгого режима огорожена балочным ограждением и имеет размеры 30*32 м.

Обе скважины весьма старые, срок эксплуатации составляет 32-31 годы. Износ водозаборных сооружений более 70%.

Таблица 1

Техническое состояние скважины

| № скважины, организация, бурившая ее | Павильон | Характеристика пола | Состояние устья | Оголовок, м | Кран | Пьезометр | Координаты скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г5/79д «Горно-Алтайская» ПМК | Подземный колодец, павильон кирпичный | Цементный | Герметичное | 0,5 | есть | нет | с.ш. 51°46’46’’ в.д. 87°15’09.6’’ |
| Г40/78 «Горно-Алтайская» ПМК | Бревенчатый | Цементный | Герметичное | 0,5 | есть | нет | с.ш. 51046’5.7’’ в.д. 87°15'50,9’’. |

Протяженность водопроводных сетей 12,8 км., уличных колонок 33 (23 – от скважины №1, 10 –от скважины №2).

В гидрогеологическом плане участки водозаборов находятся в пределах Алтае-Саянской горной страны, в Алтае-Саянском бассейне жильно-блоковых вод, в Телецко-Чулышманском гидрогеологическом массиве.

На участке водозабора скважинами каптируется флюогляциальный водоносный комплекс верхнечетвертичных отложений. Водовмещающие породы представлены валунно-галечниковыми отложениями.

В таблице 2 приведены основные гидрогеологические параметры водозаборных скважин.

Таблица 2

Основные гидрогеологические параметры скважин с. Иогач

| скважины | Глубина скважин ы, м | Возраст гидрогеологического. подразде ления | Вскрытая мощность водоносного горизонта, м | Статический уровень, понижение, м | Дебит, м3/час | Фильтр (интервал), м | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г5/79д | 74 | QUI | 60,5-74 | 60.5/64,5* 0,2 | 9 | Дырчатый 65-73 | ЭЦВ-6,3-85 |
| Г40/78 | 68 | QUI | 40,5-68 | 40.5/56* 13,7 | 9 | Дырчатый 61-67 | ЭЦВ-6,3-85 |

* Примечание. Замеры уровня 25.11.2010г. ТЦ «Алтайгеомониторинг»

Таблица 3

Характеристика эксплуатируемых подземных вод по геологическим условиям

| № скв. | Рельеф участка | Гидрогеологический разрез, м | Степень защищенности | Эксплуатируемый комплекс (интервал), м | Ближайший водоток (расстояние), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г5/79д | Южный берег Телецкого озера | 0-1,5 галечниково-щебнистые отложения; 1,5-25 валунно-галечниковые отложения с глинистым заполнителем; 25-58 валуны, крупная галька, с с песком и глиной; 58-74 валунно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем | Не защищенные | 60,5-74 | Телецкое озеро, 550 |
| Г40/78 | Южный берег Телецкого озера | 0-5 песок мелкозернистый с галькой; 5-40 валунно-галечниковые отложения с песчано-глинистым заполнителем; 40-45 галечник с песком; 45-68 крупные валуны с песчаным и гравийным заполнителем | Не защищенные | 40,5-68 | Телецкое озеро, 575 |

По характеру защищенности эксплуатируемые воды на скважинах не защищенные. В кровле водовмещающих отложений устанавливаются хорошо проницаемыми отложения.

Режим водоносной зоны верхнечетвертичных отложений безнапорный, области питания водозаборов определяются геоморфологическими особенностями Телецкого озера.

Водоносный комплекс на водозаборах схематизируются как полуограниченный пласт. Приток подземных вод к водозабору происходит из области питания, расположенной выше до склону от водозабора и из озера.

Централизованное водоснабжение в селе Ново-Троицк отсутствует. Источником водоснабжения населения являются индивидуальные колонки и открытые водоемы.

Подземные воды на территории поселения  по условиям защищенности от техногенного загрязнения относятся к не защищенным, так как в кровле их находятся проницаемые валунно-гравийно-галечниковые отложения.

Вывод: современное состояние системы водоснабжения не удовлетворят нормативным требованиям, существует необходимость строительства новых водозаборных узлов и водопроводных сетей, для охвата всех потребителей.

Пожарные водоёмы на территории с. Ново-Троицк отсутствуют. Воду на тушение пожара берут из открытых водоемов – реки Пыжи и Чури.

Водозаборные сооружения эксплуатируются муниципальным автономным учреждением по предоставлению комплексных услуг и благоустройству Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай «Телецкая сеть» (МАУ « Телесеть»), учреждено 22 декабря 2009 года Сельской Администрацией Артыбашского сельского поселения Турочакского района. Организационно-правовая форма собственности: Автономное учреждение ИНН 0407008170,КПП 041101001 ОГРН1090407000287 р/счет 40703810602354017654, к/счет 30101810300000000602 Бик 048405602, банк отделение № 8558 СБ РФ г Горно-Алтайск Почтовый, Юридический адрес: 649154 Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Бийская, д. 13 тел 388 (43) 27-3-86, факс 388(43) 27-3-19 Электронная почта - mteleset@bk.ru Деятельность ведется на территории Артыбашского сельского поселения На основании Постановления Сельской администрации Артыбашского сельского поселения № 164 от 25.11.2013 года и акта передачи имущества муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» было за МАУ «Телесеть» было закреплено на праве оперативного управления имущество.

Тарифы за водопользование на сегодняшний день составляют 26,71 руб.с чел. при пользовании колонкой, 53,78 руб. с чел. при подключении воды в доме.

### Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Артыбашского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Артыбашского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Артыбашского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

### Баланс водоснабжения и потребления воды. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

Исходными данными для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы, предоставленные Администрацией Артыбашского сельского поселения. Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом перспективной численности  населения по генеральному плану. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

с. Артыбаш

Общий забор воды за год составляет 8500,85 м. куб. и используется на - хозяйственно-питьевые нужды население - 4674,92 -производственные нужды -2125,76 -Безвозвратное потребление-1700,17 Запланированный водоотбор - 17,4 м.куб в сутки Эксплуатационные запасы- 648 м.куб /сутки.

Нормы водопотребления без прибора учета для населения установлены сессий Совета депутатов Артыбашского сельского поселения от 29 апреля 2011 г № 20-3. Для организаций и Индивидуальных предпринимателей расчеты водопотребления без прибора учета произведены с использованием норм водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85, ВНТП 02-92., расчеты водопотребления произведены с использованием «Норм расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-97» и исходя из собственных нужд.

Таблица 4

Расчет водопотребления и водоотведения на год с. Артыбаш скважина № 3

| № пп | Наименование потребителей | Ед.измер. | Кол-во водопотребителей | Норма водопотребелиня на ед.изм. м3.сут | Время забора воды (сут) | Итого водопотр. м3 | Водоотведение м3 | Безвозвратное потребеление м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Дома с водопроводом и унитазов | чел | 145 | 0,09 | 365 | 476,25 | 3810,60 | 952,65 |
| 2 | Уличные водозаборные колонки | чел | 74 | 0,04 | 365 | 1080,40 | 864,32 | 216,08 |
|  | Итого население |  | 219 |  |  | 5843,65 | 4674,92 | 1168,73 |
| 3 | ИП Климченко магазин Продукты |  |  | 0,12 | 365 | 43,8 |  |  |
| 4 | ИП Пыжанкина И.И. кафе Евсееич |  |  | 0,12 | 365 | 43,8 |  |  |
| 5 | ИП Руднев т/б Жемчужина |  |  | 0,09 | 365 | 32,85 |  |  |
| 6 | ИП Пустогачева |  |  | 3,20 | 365 | 1168 |  |  |
| 7 | ИП Карих т/б Старый замок |  |  | 3,75 | 365 | 1368,75 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2657,20 |  |  |
|  | Общий забор воды |  |  |  |  | 8500,85 |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  | 5843,65 |  |  |
|  | Передано сторонним организациям |  |  |  |  | 2657,20 |  |  |

С учетом перспективного роста численности населения с. Артыбаш планируется увеличение к концу расчетного срока в среднем на 10% годовых показателей водопотребления, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 6,4 тыс.куб. м. в год.

Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 18,6.

с. Иогач

В настоящее время общий забор воды за год по скважине №1 составляет 20982,18 куб.м. Из них на хозяйственно-питьевые нужды используется 12403,08 куб.м, на производственные нужды – 5492,47 куб.м. Потери составляют 3086,63 куб.м. В связи с перспективным ростом численности населения и увеличения потребности в водоснабжения к концу расчетного срока реализации Схемы расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 13,6 тыс. куб.м, на производственные нужду – 5,8 тыс. куб.м. Эксплуатационные запасы подземных вод -810 куб.м. в сутки.

В связи с высокой степенью износа рекомендовано провести реконструкцию водозаборных сооружений.

По скважине №2 общий забор воды за год составляет 4590,55 куб.м. Из них на хозяйственно-питьевые нужды используется 3879,12 куб.м, население -36,5 куб.м. Потери составляют 674,93 куб.м. В связи с перспективным ростом численности населения и увеличения потребности в водоснабжения к концу расчетного срока реализации Схемы расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 4,3тыс. куб.м. Эксплуатационные запасы подземных вод -181 куб.м. в сутки.

Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 0,9 км.

Село Новотроицк располагается в долине р. Пыжи, в междуречье Пыжи и Чури. В селе проживает 53 человек, для хозяйственно-питьевых целей население использует колодцы и поверхностные воды р. Пыжи. Глубины колодцев 2-3 м. Водозаборных скважин в селе нет. Предполагается существенное расширение села в южном направлении.

Для организации централизованного водоснабжения села необходимо пробурить скважину в районе новой застройки.

Геоморфологическое и геологическое  положение села можно сравнить с таковы с. Усть-Пыжа. Возможный гидрогеологический разрез можно будет сопоставить со скважиной 35/76 в с. Усть-Пыжа. В случаи бурения скважины на склоне г. Чиечин, есть вероятность вскрытия водоносной зоны ордовикских пород. Глубина скважины может составить 40-50 м. Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 7,1 км.

### Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 50м (для незащищенных вод) или 30м (для защищенных) вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Границы подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов,  но не менее чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м. В зоне ограничения второго пояса не должны располагаться кладбища, скотомогильники, навозохранилища. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03 п. 7.1.11 СЗЗ кладбищ традиционного захоронения составляет 100 м (для сельских кладбищ размерами менее 10 га), следовательно, водозаборные сооружения должны находиться на расстоянии равном ЗСО второго пояса+100 м от объектов загрязнения.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Целевые показатели развития систем водоснабжения. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Реализация Схемы Водоснабжения Артыбашского сельского поселения позволит обеспечить население качественными услугами по водоснабжению, увеличит степень надёжности и бесперебойности водоснабжения, позволит улучшить качество воды.

Схема Водоснабжения Муниципального образования Артыбашское СП Турочакского района Республики Алтай на период до 2026 года будет реализована в период с 2014 по 2026 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей:

на первом этапе:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения населенных пунктов Артыбашского сельского поселения;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

На втором этапе:

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения населенных пунктов поселения, выполнить бурение и обустройство новых водозаборов и развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

- выполнить реконструкцию водозаборных сооружений в с. Иогач;

- осуществить строительство разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением – 18,6 км в с. Артыбаш, 0,9 км - в с. Иогач, 7,1 км - в с. Новотроицк.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

## Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжения) с. Артыбаш

## Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжения) с. Иогач

## Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжения) с. Новотроицк