ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «АРТЫБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «АРТЫБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

Положения о территориальном планировании

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта, главный архитектор 			 Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				 Г.Я. Сизова

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1: 50000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Ново-Троицк Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Артыбаш Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000. |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Иогач Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000. |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:50000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Артыбаш Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Иогач Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ново-Троицк Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта функциональных зон Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М1:50000 |
|  | Карта функциональных зон с. Артыбаш Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта функциональных зон с. Иогач Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |
|  | Карта функциональных зон с. Ново-Троицк Артыбашского СП Турочакского района Республики Алтай М 1:2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ	8

2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	8

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	19

2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	20

2.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой, общественно-деловой зоны	20

2.4.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственного производства	21

2.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны и транспортной инфраструктуры	22

2.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	25

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

2.6.1. Водоснабжение, водоотведение	25

2.6.2. Теплоснабжение, электроснабжение	28

2.6.3. Связь и информатизация	30

2.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	30

2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	30

2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	34

2.9.1. Мероприятия по охране водной среды	34

2.9.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	35

2.9.3. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	35

2.9.4. Мероприятия по развитию особо охраняемых территорий	35

2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	36

2.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	38

2.11.1. Перечень основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

2.11.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

### 2.11.3. Мероприятия по гражданской обороне……………………………………………………..…100

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	93

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ 	96

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Генеральный план разработан в тесной связи с проектом «Схема территориального планирования Турочакского района Республики Алтай». Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2015- 2019, и расчётный срок - 2015 - 2038 годы; включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно - транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цели проекта:

Основной целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Республики Алтай - муниципального образования Артыбашское сельское поселение на основе:

- анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель особо охраняемых территорий (федерального, республиканского и местного значения);

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения Артыбашского сельского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Создание генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью развития Артыбашского сельского поселения является создание комфортной среды обитания градостроительными средствами. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- создание условий для реализации возможностей поселения стать социально-культурным высокоразвитым образованием, инфраструктурным, рекреационным, туристическим базовым подцентром Турочакского района;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и комплексности жилой среды.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места, и тем самым увеличить доходную часть местного бюджета, что в свою очередь, положительно скажется на реализации программ в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Специализация экономики поселения определяется, прежде всего, ресурсным потенциалом территории. Артыбашское поселение обладает уникальными рекреационными ресурсами, большими запасами древесины, дикоросов, а также минеральными богатствами и богатствами животного мира. Они и определяют приоритетные направления развития хозяйства в будущем.

Основными отраслевыми направлениями в поселении являются рекреационная деятельность, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, пчеловодство, мясное животноводство, сбор лекарственного и технического сырья и папоротника, производство товаров народного потребления, сделанных из коры березы, кедра. Помимо рекреационного потенциала поселение располагает самым большим в Республике Алтай и 4-ым в России водохранилищем чистой пресной воды. Телецкое озеро с объемом воды более чем 40 куб. м. может стать источником для поставки пресной воды как в европейскую части России, так и за границу.

Промышленность Артыбашского сельского поселения представлена предприятием ОАО «Тайга», АУ РА «Иогач-лес» и МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов». Лесокомбинат (Горно-Алтайское опытное лесное хозяйство) был создан в 1951 году и занимается добычей и первичной переработкой леса. Изначально он являлся градообразующим предприятием, но в настоящий момент эту роль утратил.

В настоящий момент МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов» является единственным охотпользователем прителецкой тайги. За организацией закреплена площадь в 275962 га. Общество было основано в 2004 году для пользования объектами животного мира. Оно активно защищает интересы местного населения, обеспечивает занятость жителей в осенне-зимний период и содействует природоохранным организациям в сохранении многообразия природного мира прителецкой тайги, участвует совместно с НП «Центр поддержания популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера» в программе воспроизводства краснокнижного вида - кабарги.

Животноводство поселения слабо развито и имеет мясомолочное направление, основное поголовье сосредоточено в личных хозяйствах. Население содержит в достаточных количествах КРС, свиней, коз, интенсивно развивается и коневодство. Территории поселения перспективна для разведения диких животных, а также воспроизводства рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Растениеводческая отрасль развита слабо. Возможна организация заготовки, переработки и упаковки лекарственно-технического сырья (трав), развитие тепличного хозяйства по выращиванию овощных культур, декоративного садоводства и производства продукции питомников и ботанических садов.

В настоящее время отрасль заготовок пищевых, лекарственных и недревесных лесных ресурсов и их переработка может рассматриваться как серьезная составляющая развития экономики. Объективными предпосылками, для этого служат:

- значительный ресурсный потенциал;

- возобновляемость природных ресурсов (грибы, ягоды, орех, лектехсырье) в отличие от большинства других сырьевых ресурсов;

- постоянно растущий спрос на натуральную экологически чистую продукцию.

В качестве ресурсного потенциала поселения рассматриваются следующие виды дикоросов: грибы, дикорастущие ягодники - черника, брусника, клюква традиционно занимают одно из ведущих мест, кедровые орехи, папоротник-орляк и черемша, лекарственно-техническое сырье (бадан толстолистный, рапонтикум сафлоровидный, родиола розовая, родиола четырехраздельная, копеечник чайный, пион уклоняющийся, солодка уральская, валериана лекарственная, сабельник болотный, очанка лекарственная и пр.).

Заготовка и переработка грибов, ягод, кедрового ореха и лекарственно технического сырья имеет помимо экономического эффекта (рост поступлений в бюджет) еще и важное социальное значение. Для населения отдаленных сел это решение проблемы занятости и бедности.

Одной из наиболее перспективных отраслей хозяйства поселения является туризм, который может повысить развитие многих смежных с ним производств: сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта, производства туристского снаряжения и оборудования, сувениров. На территории поселения расположено самое большое озеро Республики Алтай - Телецкое озеро, площадью около 230 кв.км. Озеро считается одним из самых живописных рекреационных мест не только в районе и республике, но и во всей Сибири. В поселках Иогач и Артыбаш можно ежедневно принимать более 1500 туристов. Территория Телецкого озера как нельзя лучше подходит для создания условий успешного развития проектов в сфере туризма, отдыха и оздоровления населения.

Идея развития туризма в данном месте обусловлена, прежде всего, огромным природным разнообразием, огромным физическим потенциалом, возможностью развивать и сочетать самые разные виды спорта и отдыха, предлагая населению возможность наслаждаться этим уникальным местом круглый год. Комплекс телецких холмов и плато составляет уникальный горный массив, особую ценность территории придает расположение на одном берегу Телецкого озера Алтайского государственного заповедника. Потенциал данного места является приоритетным для развития туризма, привлечения инвестиций, и как результат, улучшения экономики и условий жизни населения.

В настоящее время на территории Артыбашского сельского поселения сконцентрирована основная часть туристско-рекреационной деятельности всего Турочакского района. И на данный момент на территории поселения уже практикуется летний туризм, но он недостаточно хорошо организован и спектр услуг далеко не полный.

В летний сезон территорию МО посещают порядка 50000 туристов. Основные услуги, предоставляемые летом:

- проживание различной категории (от палаток до номеров «люкс»);

- питание (кафе турбаз, кафе ИП);

- продажа продуктов питания с личных хозяйств;

- продажа продуктов рыбной ловли, даров тайги;

- продажа сувениров;

- экскурсии по озеру на моторных лодках и катерах;

- прокат лошадей;

- экскурсии по окрестностям поселения;

- сплав по реке Бия.

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям территории, Артыбашское сельское поселение имеет огромный потенциал развития туристской отрасли. В настоящее время этот ресурс используется слабо. Сегодня на данной территории нет инфраструктуры, позволяющей принять необходимое число гостей. При этом уже существует сформировавшаяся клиентура из близлежащих регионов - Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

В последние годы развитие турбизнеса идет достаточно быстрыми темпами, но, из-за отсутствия комплексного плана развития туристской инфраструктуры на территории МО, это развитие идет хаотично. В основном, строятся отдельные турбазы, малые гостиницы, гостевые коттеджи. Территория поселения не имеет объектов комплексного благоустройства, необходимых для развития туризма - отсутствуют парки, набережные, оборудованные туристические тропы, маркированные маршруты, велосипедные дорожки, всесезонные и всепогодные объекты развлечения, недостаточное кол-во кафе, ресторанов, культурных и развлекательных объектов и т.д. Туристский бизнес в том виде, как он есть сейчас, очень зависим от погодных условий. Даже в разгар летнего сезона при продолжительной благоприятной погоде места размещения местных турбаз и «зеленых» домов могут пустовать.

Отсутствие природного водоема с теплой водой, где возможно купание отдыхающих, делает актуальным проект создания крытого аквапарка. Этот объект будет привлекать туристов и в межсезонье, и в зимнее время.

В зимний сезон массовый поток туристов прекращается. Зимой работают несколько турбаз и «зеленых домов». В основном, они заполнены в праздничные дни (Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта).

Отдельные объекты размещения, такие как гостиница «Артыбаш», «Серебряный берег», «Эдем», «Юрток», «Бийская завалинка» и другие, делают все возможное для развития зимнего сезона. Регулярным стало проведение снегоходных соревнований «Телецкое снежное ралли», которые сегодня имеют статус Республиканского фестиваля зимних видов туризма, и фестиваля зимних видов отдыха «Телецкие снежные забавы». Понимая важность привлечения туристов в зимний сезон, Артыбашская сельская администрация оказывает поддержку этим начинаниям. Для объединения усилий по развитию благоприятной бизнес-среды на территории поселения в 2012 году было создано НП «Ассоциация предпринимателей Турочакского района». Ассоциация занимается продвижением местного турпродукта, активно участвуя в туристических выставках международного и федерального уровней, проводит мероприятия по привлечению дополнительного потока туристов на территорию поселения, частично решая вопросы острой сезонности бизнеса. Ассоциация проводит обучающие семинары для предпринимателей по вопросам финансовой грамотности, по развитию сельского туризма, организации экскурсионной деятельности и т.д. В начале 2013 года совместно с администрацией Артыбашского сельского поселения и НП «Совет Телецкого озера» Ассоциацией был создан Центр поддержки местных предпринимателей.

Отсутствие «всепогодных» объектов для массового развлечения на территории Артыбашского поселения ограничивает поток туристов только коротким периодом середины лета, в связи с чем туристический бизнес территории характеризуется острой сезонностью. Туризм в Артыбашском поселении необходимо сбалансировать развитием круглогодичных видов отдыха. Тем более, что территория поселения располагает огромным потенциалом для развития зимнего туризма - в окрестностях с.Иогач существуют прекрасные природные условия для создания горнолыжного комплекса высокого уровня.

Еще один вид туризма - рекреационно-оздоровительный - представляет собой определенный тип туризма, имеющий основную целевую функцию - восстановление физических и психических сил человека средствами туризма. Основной эффект, ради которого используется этот вид досуга, состоит в повышении работоспособности человека, что субъективно выражается в виде снятия усталости, появления чувства бодрости и прилива сил, а объективно – в улучшении функционального состояния организма. Это туризм активного отдыха и оздоровления, поэтому его часто называют оздоровительным.

Для организации рекреационно-оздоровительного вида туризма территория должна обладать природными лечебными ресурсами, к которым относятся ландшафт, биоклимат и гидроминеральные ресурсы. Район Телецкого озера в полном объеме обладает этими благоприятными природными факторами. Более того, район Телецкого озера - это замечательный природный комплекс огромного научного, образовательно-познавательного, оздоровительного, экскурсионного и эстетического значения. Рекреационные ресурсы Телецкого озёрного бассейна обеспечивают прекрасные возможности для эффективного досуга благодаря благоприятному климату, оздоровительным мероприятиям на природе, любительской охоте и рыбалке, катанию на лыжах зимой. Многообразие природных комплексов и смешанный тип рекреационной системы позволяют осуществление рекреационных программ для оздоровительных и экскурсионных целей.

Отдых на Телецком озере полезен для оздоровления и физического развития. Ценность оздоровления определяется пребыванием в естественных условиях, на свежем воздухе, в сочетании с физическими упражнениями. Все это значительно улучшает здоровье, эффективность, обеспечивает долголетие. Отдыхающие развивают устойчивое психическое состояние – это является отличным фактором благоприятного воздействия контакта с природой, ее живительным эффектом. Такие особенности климатических ресурсов в сочетании с живописным пейзажем обусловливают высокий климатически-рекреационный потенциал, который в основном оценивается на фоне доступных критериев, как особо благоприятный, позволяющий осуществление всех типов и форм оздоровительных мероприятий (климатотерапия, отдых, туризм, спортивные и прочие мероприятия, основанные на взаимодействии с природой).

Проведенная в 2007 году ФГУ «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии Росздрава» оценка качества биоклиматических ресурсов показывает, что территория Артыбашского сельского поселения Турочакского района по своим ландшафтно-климатическим особенностям (горно-таежный ландшафт, близость Телецкого озера, обилие солнечного сияния, оптимальный режим УФ-радиации, слабо выраженная биотропность и достаточная степень комфортности погод и др.) является благоприятной местностью для организации различных форм климатолечения и отдыха, позволяющей организовывать здесь рекреационные комплексы сезонного и круглогодичного действия, где климат и сам фактор предгорья, низкогорья и среднегорья являются не только фоном, но и самостоятельным эффективным методом лечения.

Создание рекреационной базы должно быть направлено на оптимизацию климатических воздействий с использованием терренкура, лечебной физкультуры, лечебно-оздоровительного туризма, горнолыжного спорта среди окружающих горных склонов, сплава по горным рекам, приема чистых горных и подземных вод источников, позволяющих значительно расширить рамки лечебно-оздоровительной и рекреационной деятельности во все сезоны года.

В горном рельефе, где находится исследуемый район, строительство курортов, климатолечебных сооружений должно проводиться с учетом закрытости горизонта, т.е. на открытых участках. При строительстве зданий и климатосооружений необходимо соблюдать требования, обеспечивающие в них комфортные условия во все сезоны года. Конструкция стен и перекрытий должны обеспечивать хорошую аэрацию и исключить возможность перегрева и переохлаждения. Ориентация строений желательна юго-восточная.

Проведенная оценка качества биоклиматических ресурсов территории Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай на основе медико-климатической оценки и унифицированных методик категорирования климата позволяет отнести этот район к местностям I ранга – особо благоприятных для рекреации и климатолечения, профиль рекреационной деятельности – климатический, климатобальнеологический (сезонное климатолечение).

На территории Турочакского района в пределах Пыжинского месторождения бурых углей ранее были исследованы подземные воды ряда скважин (ТНИИКиФ,1996). Учитывая уникальность этих вод для региона, рекомендовано провести разведочные работы по оценке качества и запасов минеральных вод Пыжинского участка для эксплуатации объекта в курортной и внекурортной практике. Это позволит расширить профиль рекреационной деятельности исследуемой лечебно-оздоровительной местности.

В пределах прителецкой рекреационной местности исследованы глины, имеющие выход в 3 км от поселка Иогач, которые по физико-химическим показателям соответствуют кондициям лечебных грязей. В этом же районе опробованы источники, воды которых могут представлять интерес как минеральные природные столовые воды.

Территория Артыбашского сельского поселения по результатам выполненной курортологической оценки выделена как лечебно-оздоровительная местность, имеющая федеральное значение.

Курортно-рекреационное освоение выделенной лечебно-оздоровительной местности в пределах Артыбашского сельского поселения на территории Турочакского района Республики Алтай будет способствовать сосредоточению рекреантов в комфортных условиях, в то же время позволит сохранить уникальную экосистему бассейна Телецкого озера.

Сельский туризм также является эффективным рычагом решения социальных проблем и перспективным направлением устойчивого развития туристической отрасли поселения.

Несмотря на объективные трудности, активом местного турбизнеса и общественности, предприняты первые шаги для создания инфраструктуры курорта. Комплексный проект создания горнолыжной станции на горе Кокуя продвигает ООО «Ски-борд клуб». Другим предприятием - ООО «Артыбаш» взят в аренду и частично подготовлен участок горного склона для строительства первой очереди горнолыжного комплекса. Пансионат «Эдем» приобрел специальную технику для подготовки горнолыжных трасс (ратрак) и горнолыжное снаряжение для проката.

Наиболее важным для развития поселения является сотрудничество администрации Артыбашского сельского поселения с НП «Совет Телецкого озера». Некоммерческое Партнерство «Совет по экологическому и социально-экономическому развитию Телецкой природной территории» (сокращенное название - «Совет Телецкого озера») было создано в феврале 2009 года по инициативе общественности и администрации Артыбашского сельского поселения, Алтайского заповедника и некоммерческого партнерства по устойчивому развитию Республики Алтай «Орион». Совет Телецкого озера - уникальная для России форма партнерства, объединяющая интересы людей, государственных структур, общественных организаций вокруг природного объекта - Телецкого озера. 9 апреля 2009 года Совет Телецкого озера был зарегистрирован в статусе юридического лица. Членами Партнерства являются Алтайский заповедник, Горно-Алтайский Государственный университет, Совет депутатов Артыбашского сельского поселения, администрация Артыбашского поселения, Союз общин Коренных малочисленных народов Турочакского района «Бия», Телецкое общество охотников и рыболовов», НП «Телецкое партнерство», активные жители поселения.

Целями деятельности Совета Телецкого озера являются создание условий для сохранения уникального объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО - Телецкого озера на основе соблюдения экологических, природоохранных требований и социально-экономического развития территории; разработка и осуществление стратегического плана социально-экономического развития прителецкой территории с учетом сохранения природных комплексов и биологического разнообразия; содействие в развитии экологического, культурно-познавательного, спортивного и этно-туризма; взаимодействие с исполнительной и законодательной властью, бизнесом, общественностью, фондами и т.д., направленное на социально-экономическое развитие и сохранение природы Телецкой территории; просвещение в области экологии.

С 2009 года НП «Совет Телецкого озера» совместно с администрацией Артыбашского сельского поселения занимается разработкой Стратегии устойчивого развития Артыбашского сельского поселения, а с начала 2013 года активно сотрудничает с Администрацией по созданию программы развития МО «Артыбашское сельское поселение» как горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое озеро». В 2010 году НП «Совет Телецкого озера» совместно с администрацией и Союзом общин КМН Турочакского района «Бия» разработал этнографическую карту сакральных мест коренных малочисленных народов Артыбашского поселения. С 2012 года НП «Совет Телецкого озера» занимается разработкой проекта курорта местного значения для детей и молодежи «Телецкое озеро» на территории Артыбашского сельского поселения. В конце 2012 года совместно с администрацией Артыбашского сельского поселения НП «Совет Телецкого озера» разработал комплексный инвестиционный план (КИП) Артыбашского сельского поселения. В КИП вошли такие важные для развития туризма проекты местных предпринимателей и организаций как:

- создание детского научно-познавательного оздоровительного комплекса с выставкой-зоопарком «Эдельвейс» (ООО «Смежник», Артыбаш);

- строительство Центра делового туризма (ИП Попов А.Б., Артыбаш),

- строительство информационно-туристического центра Телецкого озера (ООО «Кедрогор», Артыбаш);

- реконструкция теплохода «Пионер Алтая» и организация регулярного рейсового сообщения по Телецкому озеру (ИП Южаков И.В., Иогач);

- строительство современного здания краеведческого музея «Эрми-таш» (ИП Пономарев А.А., Артыбаш);

- создание и организация деятельности универсального эколого-познавательного маршрута активного молодёжного туризма на Телецком озере и в Алтайском биосферном заповеднике «Телецкая кругосветка» (Алтайский биосферный заповедник);

- строительство спортивно-оздоровительного центра «Мандарин» (ИП Пупышев А.С. Иогач).

Поскольку Телецкое озеро уже известно и получило международный статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, чрезвычайно важно поднять проблему устойчивого туризма до международного уровня. Для этого необходимо дать возможность группам местного населения, желающим внести вклад в развитие программы, реализовать себя в ней, поскольку это даст возможность долгосрочного управления мероприятиями по туризму.

В настоящее время Артыбашская сельская администрация совместно с НП «Совет Телецкого озера» в целях развития устойчивого туризма на территории поселения в качестве первоочередных задач видит необходимость разработки Концепции устойчивого развития туризма Артыбашского сельского поселения, разработки мастер-плана территории и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро», который может стать очень важной пилотной инициативой для развития других областей.

С 2006 года некоммерческим партнерством «Телецкое партнерство» разрабатывается муниципальная целевая программа «Развитие муниципального образования «Артыбашское сельское поселение», как горноклиматического курорта «Золотое Озеро» 2008 - 2012 годы» в настоящий момент данная предполагаемая ООПТ регионального значения является частью кластера.

Реализация программы развития МО «Артыбашское сельское поселение» как горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро» (2014-2028)» предполагает всесторонний подход к будущему развитию прителецкой рекреационной территории с должным вниманием к необходимости сохранения оптимального баланса между использованием этой территории в целях укрепления здоровья, отдыха и развлечения, а также в спортивных целях с учетом сохранения уникальной экосистемы Телецкого озера.

Горноклиматический рекреационно-реабилитационный кластер “Золотое Озеро” объединяет территории населенных пунктов, ООПТ местного значения, ООПТ регионального значения, ООПТ федерального значения, охотугодья, земли лесного фонда, земли с/х назначения, земли запаса, водный фонд, инженерно-транспортную инфраструктуру поселения.

Кластер «Золотое озеро» предусматривает развитие нескольких рекреационных площадок - горноклиматический курорт регионального значения «Золотое озеро» (с использованием гидроминеральных ресурсов урочища Учал), детский курорт местного значения «Телецкое озеро», горнолыжные комплексы «Артыбаш» и «Телецкое», наряду с привлечением других инвестиций и созданием дополнительных площадок.

В результате реализации программы на территории поселения будут созданы следующие объекты:

- 2 санаторно - курортных комплекса;

- 2 современных экологических поселка;

- молодежный оздоровительный центр регионального значения;

- спортивно-туристический горнолыжный комплекс;

- спортивно-развлекательный водный центр;

- многофункциональный развлекательный центр;

- центр психологической разгрузки и релаксации (детский и взрослый профиль);

- сеть эколого-туристических и оздоровительных троп (терренкуров) «Большая Телецкая тропа»;

- центр водных видов спорта и отдыха (парусный спорт, винд-серфинг, дайвинг, рафтинг);

- центр зимних видов спорта и отдыха (кайтинг, хоккей, биатлон, кёрлинг, полиатлон, горные лыжи, сноуборд, снегоходные ралли);

- экспериментальная площадка по внедрению альтернативных источников энергии;

- образовательный центр устойчивого развития;

- учебный центр искусств и ремесел;

- ландшафтный парк отдыха и развлечений;

- садово-парковый центр;

- парк живой природы;

- этно-культурный парк.

Кластер «Золотое озеро» представляет собой экологически безопасную экономическую систему взаимодействия и управления объектами туристической инфраструктуры, безопасно интегрированных в природную среду, максимально использующих возобновляемые источники энергии и ресурсоэффективные технологии, разработанных с учетом использования ландшафтных и архитектурных решений в контексте территориальной стилистки и соблюдением утвержденных на местном уровне градостроительных принципов, норм и правил.

Создание объектов кластера требует больших финансовых средств. Причем, достаточно большие средства нужны на предварительном этапе. Это затраты на серьезную маркетинговую программу, на создание мастер-плана проекта и затраты на землеустроительные работы. Без осуществления этого этапа, привлечение крупных инвестиционных средств, становится проблематичным. Сложность и взаимосвязь различных мероприятий, сжатые сроки соответствующего проекта строительства для органов местного самоуправления и частных инвесторов (транспортная инфраструктура и системы коммуникации, водопроводно-канализационные сети и проекты по энергообеспечению, спортивные инфраструктуры и проекты по охране окружающей среды) делают решение вышеупомянутых задач невозможным без их интеграции в рамках объединенной программы.

Развитие устойчивого туризма на территории Артыбашского сельского поселения, основанного на повышении ценности уникального биологического разнообразия территории и возможности создания горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера с минеральным источником и спортивно-оздоровительными комплексами для детей и молодежи (включая горнолыжные и водные комплексы) всесторонне поддерживают международные эксперты по устойчивому развитию туризма горных территорий.

Принципы устойчивости связаны с экологическими, экономическими и социокультурными аспектами развития туризма, и следует установить соответствующий баланс между этими тремя измерениями для того, чтобы гарантировать его долгосрочную устойчивость.

Согласно Всемирной организации по туризму, устойчивый туризм должен:

1) Оптимально использовать экологические ресурсы, которые составляют ключевой элемент в развитии туризма поселения, поддерживать существенные экологические процессы и помогать в сохранении природного наследия и биологического разнообразия.

2) Уважать социокультурную аутентичность местных жителей, сохранять их построения и живое культурное наследие и традиционные ценности, а также способствовать межкультурному пониманию и терпимости.

3) Обеспечить устойчивую и долгосрочную хозяйственную деятельность, обеспечив тем самым все заинтересованные стороны социально-экономическими преимуществами, которые будут честно распределены между этими сторонами, включая стабильную занятость, возможности, приносящие доход, и социальные услуги для местных жителей, а также вклад в борьбу с нищетой.

Реализация муниципальной программы горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро» в муниципальном образовании «Артыбашское сельское поселение» позволит Республике Алтай успешно конкурировать с другими горными курортами мира.

Применение системного кластерного подхода в развитии Артыбашского сельского поселения нацелено на создание эффективной системы управления ресурсами, включая финансовые ресурсы федерального бюджета. Это позволит осуществить передачу лучшей международной практики для использования в качестве наглядных примеров. Для надлежащей реализации поставленных задач необходимо существование специального центра, координирующего действия различных исполнительных властей, администрации Турачакского района, администрации Артыбашского сельского поселения и частных инвесторов, для мониторинга хода программы и внесения изменений, в случае необходимости.

Рассматривая хрупкий баланс между туризмом и окружающей средой, необходимо разработать документы, предотвращающие массивное использование берега, леса и воды.

Соответственно необходимо генеральное планирование горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро», предающее ценность местной архитектуре с использованием местной древесины и природных материалов, с учетом сохранения природных ландшафтов и соблюдения местных обычаев и опыта строительства.

Необходимо также использовать возможность создания компании-менеджера направления, которая будет создавать, развивать и управлять туризмом в Артыбашском сельском поселении, тем более, что на данной территории уже присутствуют мотивированные и компетентные люди, способные выполнять поставленные задачи.

## ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

с.Артыбаш

Планировочная организация территории с. Артыбаш разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в северном, северо-западном и восточном направлениях.

Структурный каркас территории формируется основными улицами Телецкой, Подгорной, Садовой. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной композиционной оси (ул. Телецкая). На севере проектируется новый общественный подцентр, где возможно размещение детского сада, школы, магазина. Жилая застройка проектируется усадебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Проектируемая производственная зона расположена отдельными участками на достаточном расстоянии от жилой застройки, предусматривается размещение площадок под производственный объект V класса опасности. В северной и северо-восточной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования.

с. Иогач

Планировочная организация территории с. Иогач разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в южном и юго-восточном направлениях.

Структурный каркас территории формируется основными улицами Центральной, Набережной, Школьной, Молодежной, Лесной. Формирование нового общественного центра предусмотрено в новом микрорайоне на востоке села. В южной части села расположены рекреационные объекты (горнолыжные трассы) с сопутствующей инфраструктурой. Жилая застройка проектируется усадебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Существующая производственная зона расположена в западной части села на достаточном расстоянии от жилой застройки, площадки под производственный объект V класса опасности. В западной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования. На юго-западе села расположена вертолётная площадка.

с.Ново-Троицк

Планировочная организация территории с. Ново-Троицк разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в северном, северо-восточном и южном направлениях.

Структурный каркас территории формируется основными улицами Новотроицкой, Заречной, Луговой, Черемуховая, Зеленая, Дальняя, Карасу. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной композиционной оси (ул. Новотроицкая). На юге проектируется новый общественный подцентр, где возможно размещение детского сада, школы, магазина. Жилая застройка проектируется усадебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Проектируемая производственная зона расположена в восточной части села на достаточном расстоянии от жилой застройки, предусматривается размещение площадки под производственный объект IV-V класса вредности. В западной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования, а так же вертолётная площадка. На въезде в село со стороны Артыбаша и в западной части населённого пункта проектом предлагается создание рекреационной зоны.

На чересполосном участке, расположенном в долине р. Чуря в 7 км от основного населённого пункта, запроектировано размещение жилой зоны с застройкой жилыми домами усадебного типа.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой, общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны предполагают:

- уплотнение жилой застройки в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с.Артыбаш и с. Иогач

Согласно расчетам численность населения составит на 1-ю очередь:

- 2500 чел;

На расчетный срок:

- 4000 чел;

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока проектом предлагается:

- строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 37,2 тыс. м2, для чего выделяется территория 304 га, при размере приусадебного участка в среднем 0,3 га, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 м2/чел.

с.Новотроицк

Согласно расчетам численность населения в с. Ново-Троицк на 1-ю очередь:

- 95 чел;

На расчетный срок:

- 510 чел;

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

- строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 9,5 т. м2, для чего выделяется территория 63 га, при размере приусадебного участка в среднем 0,3 га, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 м2/чел.

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- создание выразительного архитектурно-пространственного решения центральной части сел.

Общественно-деловая зона включает в себя территории объектов административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения.

Проектом предусмотрено: размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

Предусмотрено строительство набережных вдоль береговой полосы оз. Телецкого и р. Бия в с. Артыбаш и с. Иогач.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов сельскохозяйственного производства

Огромным стимулом для развития животноводства становится развитие туристско-рекреационной отрасли на территории поселения. Для снабжения большого числа отдыхающих уже на данном этапе развития необходима организация закупки и первичной переработки сельскохозяйственной продукции – молока, в том числе козьего и конского (кумыса), мяса. В дальнейшем при реализации масштабных проектов туристско-рекреационного кластера и значительным увеличением числа отдыхающих, необходимо создание крестьянско-фермерских хозяйств (с учетом специфики региона, возможно и общинно-родовых хозяйств коренных народов). Перспективна организация малых цехов по переработке молока, изготовлению молодых сыров, в том числе и из козьего молока. Высоко перспективна организация мараловодческих и оленеводческих хозяйств, продукция будет востребована как в фармацевтии, так и для организации пантолечения на территории проектируемых курортных объектов. Перспективна и организация экскурсий в мараловодческие и оленеводческие хозяйства. Для реализации данных проектов необходима хорошая кормовая база, обязательно в естественных условиях, вдали от населенных пунктов, так как олени и маралы, в отличие от крупного рогатого скота, могут содержаться только в полудиком состоянии, для их содержания необходимо отгораживать облесенные участки с открытыми участками для пастьбы.

Проектом так же предлагается организация цехов по переработке и упаковке лекарственного сырья, дикоросов. развитие тепличного хозяйства по выращиванию овощных культур, декоративного садоводства и производства продукции питомников и ботанических садов.

Предусмотрено строительство набережных вдоль береговой полосы оз. Телецкого и р. Бия в с. Артыбаш и с. Иогач.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны и транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- организацию резервных площадок для производственных объектов IV –V класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 50 метров.

Проектируемая территория обладает невысоким транспортным потенциалом, предопределенным существующей системой транспортных коммуникаций и объектов, сформировавшихся на специфичном для горного района ландшафте.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения;

Проектом предусмотрено:

- капитальный ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки;

- строительство и асфальтирование проезжей части улиц населённого пункта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития сёл, введена дифференциация улиц по категориям. Предусмотрен ремонт внутрипоселковых дорог в границах образования.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Ширина главных улиц в красных линиях принята 18 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0 - 1,5 м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Вдоль основных улиц и дорог в проекте предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5 м с каждой стороны, остальных 0,75 - 1,5 м. Предусмотрено покрытие дорожной одежды из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси. В местах пересечения улиц и речек проектом предусмотрена прокладка водопропускных труб.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для всех маломобильных групп населения.

Предусмотрено строительство набережных вдоль береговой полосы оз. Телецкого и р. Бия в с. Артыбаш и с. Иогач.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных всем маломобильным группам населения Артыбашского сельского поселения, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001, являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- берегоукрепительные мероприятия;

- защита от подтопления;

- вертикальная планировка территории с целью организация поверхностного стока ливневых и талых вод.

Проектом предусматриваются следующие виды инженерного оборудования: централизованное водоснабжение, электроснабжение, телефонизация и санитарная очистка.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### Водоснабжение, водоотведение

Расчёт общего водопотребления выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Для обеспечения населения централизованным водоснабжением надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Для противопожарного водообеспечения необходимо организовать пожарные пирсы на водоёмах. Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (5+2,5) * 3 * 3600/1000 = 81м3

с. Артыбаш

Общий забор воды за год составляет 8500,85 м. куб. и используется на - хозяйственно-питьевые нужды население - 4674,92 -производственные нужды -2125,76 -Безвозвратное потребление-1700,17 Запланированный водоотбор - 17,4 м.куб в сутки Эксплуатационные запасы- 648 м.куб /сутки.

Таблица 1

Расчет водопотребления и водоотведения на год с. Артыбаш скважина № 3

| № пп | Наименование потребителей | Ед.измер. | Кол-во водопотребителей | Норма водопотребелиня на ед.изм. м3.сут | Время забора воды (сут) | Итого водопотр. м3 | Водоотведение м3 | Безвозвратное потребеление м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Дома с водопроводом и унитазов | чел | 145 | 0,09 | 365 | 476,25 | 3810,60 | 952,65 |
| 2 | Уличные водозаборные колонки | чел | 74 | 0,04 | 365 | 1080,40 | 864,32 | 216,08 |
|  | Итого население |  | 219 |  |  | 5843,65 | 4674,92 | 1168,73 |
| 3 | ИП Климченко магазин Продукты |  |  | 0,12 | 365 | 43,8 |  |  |
| 4 | ИП Пыжанкина И.И. кафе Евсееич |  |  | 0,12 | 365 | 43,8 |  |  |
| 5 | ИП Руднев т/б Жемчужина |  |  | 0,09 | 365 | 32,85 |  |  |
| 6 | ИП Пустогачева |  |  | 3,20 | 365 | 1168 |  |  |
| 7 | ИП Карих т/б Старый замок |  |  | 3,75 | 365 | 1368,75 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2657,20 |  |  |
|  | Общий забор воды |  |  |  |  | 8500,85 |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  | 5843,65 |  |  |
|  | Передано сторонним организациям |  |  |  |  | 2657,20 |  |  |

С учетом перспективного роста численности населения с. Артыбаш планируется увеличение к концу расчетного срока в среднем на 80% годовых показателей водопотребления, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 10,4 тыс.куб. м. в год.

Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 18,6.

с. Иогач

В настоящее время общий забор воды за год по скважине №1 составляет 20982,18 куб.м. Из них на хозяйственно-питьевые нужды используется 12403,08 куб.м, на производственные нужды – 5492,47 куб.м. Потери составляют 3086,63 куб.м. В связи с перспективным ростом численности населения и увеличения потребности в водоснабжения к концу расчетного срока расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 20,6 тыс. куб.м, на производственные нужду – 6,8 тыс. куб.м. Эксплуатационные запасы подземных вод -810 куб.м. в сутки.

В связи с высокой степенью износа рекомендовано провести реконструкцию водозаборных сооружений.

По скважине №2 общий забор воды за год составляет 4590,55 куб.м. Из них на хозяйственно-питьевые нужды используется 3879,12 куб.м, население -36,5 куб.м. Потери составляют 674,93 куб.м. В связи с перспективным ростом численности населения и увеличения потребности в водоснабжения к концу расчетного срока реализации Схемы расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 8,3тыс. куб.м. Эксплуатационные запасы подземных вод -181 куб.м. в сутки.

Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 0,9 км.

Село Новотроицк располагается в долине р. Пыжи, в междуречье Пыжи и Чури. Для хозяйственно-питьевых целей население использует колодцы и поверхностные воды р. Пыжи. Глубины колодцев 2-3 м. Водозаборных скважин в селе нет. Предполагается существенное расширение села в южном направлении. Для организации централизованного водоснабжения села необходимо пробурить скважину в районе новой застройки.

В случаи бурения скважины на склоне г. Чиечин, есть вероятность вскрытия водоносной зоны ордовикских пород. Глубина скважины может составить 40-50 м. Планируется строительство водопроводных сетей из п/э труб протяженностью 7,1 км.

Зоны санитарной охраны

Проектируемый водозабор предлагается разместить на юго-востоке населённого пункта. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Границы зон санитарной охраны подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов, но не менее чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается канализование всех населенных пунктов от общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. В перспективе предусмотреть применение локальных очистных комплексов с замкнутым циклом очистки воды.

Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

### Теплоснабжение, электроснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.). Электроснабжение потребителей на расчетный период будет осуществляться от существующей системы, со строительством новых КТП и ЛЭП 0,4 кВ в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного пункта.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения.

При проектировании сетей и сооружений электроснабжения должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ. В перспективе предусмотреть использование возобновляемых источников энергии. Подобный опыт уже существует на территории Артыбашского сельского поселения - 1 марта 2013 года в с.Яйлю произведен технический запуск первой в России гибридной дизель-солнечной электростанции мощностью 100 кВт. В республике Алтай на сегодняшний день отсутствуют собственные источники генерации электроэнергии, электроснабжение осуществляется по воздушным линиям Бийского энергоузла. Специалисты отмечают постоянный дефицит энергомощностей. Электростанция в Яйлю создана за счет бюджета РФ, софинансирование выполнила компания ООО "Хевел" (проектная компания "Роснано"). В реализации проекта также участвовали Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург), Российская Академия Наук, ООО "Авелар Солар Технолоджи" (Москва) и "Солнечная энергия" (республика Алтай), специалисты которой проводили монтаж оборудования.
Автономная гибридная энергоустановка (АГЭ), включающая солнечные модули и дизель-генератор, управляется автоматически. При недостатке солнечной энергии, включается дизельный генератор. По расчетам специалистов, поселок Яйлю будет снабжаться на 30-40% за счет солнечной энергии, остальное - за счет дизель-генератора. Ожидается, что эксплуатация этой электростанции позволит на 50% снизить ежегодное потребление дизельного топлива в этом труднодоступном поселке.

### Связь и информатизация

Проектом предусматривается:

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;

- установка сотовых вышек для покрытия всей территории поселения сотовой связью;

- высокоскоростная информационно-коммуникационная сеть с центром обработки;

- данных и качественным выходом в мировое информационное пространство;

- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (М.2008 г.), утвержденной Президентом РФ.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Проектом предполагается размещение следующих объектов регионального значения на территории Артыбашского СП: вертолётной площадки (с. Иогач), ЛЭП (Телецкое озеро), горно-лыжного комплекса «Артыбаш» и «Телецкое озеро», автомобильной дороги общего пользования Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач- Кокуя- Самыш и Иогач-Ново-Троицк.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов в сторону их увеличения за счет земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда. Площадь населённого пунктов увеличилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения.

В результате изменения границ, баланс земель в границах муниципального образования выглядит следующим образом:

Таблица 26

Баланс территории по категориям земель МО Артыбашское сельское поселение

| Наименование категории | Площадь (существ.), га | Площадь (проект), га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 273,5 +6550 (из земель запаса) | 6823,5 |
| Земли населённых пунктов | 612,5 +53 (из лесного фонда) +12,4 (из ООТ) -3 (в земли пром-ти) | 674,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 173,0 +3 (из земель населенных пунктов) | 176 |
| Земли лесного фонда | 255133,3 -53 (в нп) -77,8 (в ООТ) | 255002,5 |
| Водный фонд | 7010,3 | 7010,3 |
| Земли запаса | 10909,0 -6550 (в с/х) -2035,8 (в ООТ) | 2323,2 |
| Земли особо охраняемых территорий, в т.ч. | 95351,4 +2035,8 (из запаса) -12,4 (в нп) +77,8 (из лесного фонда) | 97452,6 |
| Всего: | 369463 | 369463 |

В связи с необходимостью развития животноводства, огромным стимулом для интенсивного развития которого становится рост туристско-рекреационной отрасли на территории поселения. Для снабжения большого числа отдыхающих уже на данном этапе развития необходима организация закупки и первичной переработки сельскохозяйственной продукции – молока, в том числе козьего и конского (кумыса), мяса. В дальнейшем при реализации масштабных проектов туристско-рекреационного кластера и значительным увеличением числа отдыхающих, необходимо создание крестьянско-фермерских хозяйств (с учетом специфики региона, возможно и общинно-родовых хозяйств коренных народов). Перспективна организация малых цехов по переработке молока, изготовлению молодых сыров, в том числе и из козьего молока. Высоко перспективна организация мараловодческих и оленеводческих хозяйств, продукция будет востребована как в фармацевтии, так и для организации пантолечения на территории проектируемых курортных объектов. Перспективна и организация экскурсий в мараловодческие и оленеводческие хозяйства. Для реализации данных проектов необходима хорошая кормовая база, обязательно в естественных условиях, вдали от населенных пунктов, так как олени и маралы, в отличие от крупного рогатого скота, могут содержаться только в полудиком состоянии, для их содержания необходимо отгораживать большие по площади облесенные участки с открытыми участками для пастьбы. Для этого целесообразно использование земель запаса (после перевода их в соответствующую категорию земель сельскохозяйственного назначения), которые и представляют собой «островки» кормовых угодий среди лесных массивов, часто закустаренные или слабозалесенные.

Перевод земель лесного фонда  в земли населенных пунктов обусловлен как необходимостью размещения новых микрорайонов индивидуального жилой застройки, так и для ведения личных подсобных хозяйств (с правом возведения жилого дома, что является особенностью уклада жизни представителей малых коренных народов);.планируется размещение на данной территории объекта дошкольного образования. Также планируется использование части переводимых земель лесного фонда под городские леса. Перевод земельных участков лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов предусмотрен для размещения рекреационных объектов туристско-рекреационного кластера регионального значения «Золотое озеро».

Таблица 3

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав МО Артыбашское СП Турочакского района

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Разрешенное использование существующее | Разрешенное использование проектируемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая* | проектируемая* |  |  |
|  | 04:03:090401:1134 | 73 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса "Кебезень" | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса "Кебезень" |
|  | 04:03:090401:1188 | 36 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса "Кебезень" | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса "Кебезень" |
|  | 04:03:090503:799 | 62 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090502:618 | 120 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090502:633 | 35 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090501:95 | 5 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:241(25) | 5 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:241(42) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:241(60) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:241(61) | 11 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:241(80) | 5 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:241(108) | 5 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | часть ЗУ 04:03:090305:15 | 529960 | 5 | 2 | Для ведения лесного хозяйства | Для рекреационной деятельности |
|  | 04:03:090701:107 (5) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107(3) | 4 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107(11) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107(2) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107(7) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107 (6) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107(10) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107 (1) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107 (4) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090701:107 (8) | 12 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090304:254(1) | 1 | 3 | 2 | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' | Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса ''Кебезень'' |
|  | 04:03:090305:234 | 59782 | 5 | 4 | Для осуществления рекреационной деятельности | Для осуществления рекреационной деятельности |
|  | 04:03:090305:235 | 278167 | 5 | 4 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
|  | 04:03:090305:280 | 76647 | 5 | 4 | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов |
|  | 04:03:090305:278 | 160000 | 5 | 4 | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов |
|  | 04:03:090305:279 | 31000 | 5 | 4 | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов |
|  | 04:03:090305:284 | 38799 | 5 | 4 | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов | Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов |
|  | 04:03:090305:7 | 89999 | 5 | 4 | Для осуществления рекреационной деятельности | Для осуществления рекреационной деятельности |
|  | 04:03:090305:11 | 43584 | 5 | 4 | Для строительства и эксплуатации линии электропередачи ВЛ-10 | Для строительства и эксплуатации линии электропередачи ВЛ-10 |

*-категории земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

8) земли с неустановленной категорией

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды: разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос; разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Проектом предусмотрено:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Проектом предусмотрено:

- размещение кладбища на восточной окраине с. Ново-Троицк;

- размещение полигона ТБО на севере поселения у границы с МО Кебезенское СП.

### Мероприятия по развитию особо охраняемых территорий

Для сохранения уникальных природных объектов на территории Турочакского района утверждены памятники природы, на территории которых ограничена хозяйственная деятельность. Перечень памятников природы на территории Артыбашского поселения приведён в табл. 4

Таблица 4

Памятники природы

| №пп | Наименование | Местонахождение | Значение | Площадь, га | В т.ч. под водой, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телецкое озеро | Артыбаш | Республиканское | 7690 | 7690 |
| 2 | Водопад Корбу | Алтайский Государственный Заповедник | Республиканское | 3 | 3 |

Генеральным планом предлагается организация следующих особо охраняемых территорий:

Особо охраняемые территории местного значения, создаются с целью

- сохранения, формирования и обустройства сакральных мест;

- реализации совместного проекта «Тооргы» с НП «Центр поддержания популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера» по воспроизводству и сохранению кабарги;

- реализации проекта детского курорта местного значения «Телецкое озеро»

Особо охраняемые территории регионального значении, создаются в целях

-реализации «Схемы размещения и развития, особо охраняемых природных территорий Республики Алтай на период до 2020 года» природного парка «Тубаларский»;

-реализации проекта горноклиматического курорта «Золотое озеро».

Проектируемые особо охраняемые территории формируются из земель лесного фонда с последующим переводом в соответствующую категорию.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Зоны с особыми условиями использования представлены:

-санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

-водоохранными зонами;

-зонами охраны источников водоснабжения;

-охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

-зонами охраны памятников истории и архитектуры.

На всех проектируемых водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс ЗСО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП напряжением 110кВ и 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры Республики Алтай;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики Алтай;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Министерством культуры Республики Алтай.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Республики Алтай, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

10. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

### Перечень основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

По данным Главного Управления МЧС России по Республики Алтай территория Турочакского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки. Артыбашское сельское поселение не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону возможного опасного химического заражения.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Оценка чрезвычайных ситуация природного характера в Артыбашском сельском поселении выполнена на основании информации, представленной Главным Управлением МЧС России по Республике Алтай, сведений, содержащихся в Схеме территориального планирования Республики Алтай, анализа имеющихся сведений по сейсмичности территории, природной пожароопасности территории поселения, а также по прогнозу экстремальных явлений гидрологического характера и связанных с ними чрезвычайных ситуаций.

На территории Артыбашского поселения, как и на всей территории Турочакского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера: наводнения, лесные пожары, землетрясения, ураганные ветры, что может повлиять на жизнеобеспечение населения Республики и фауны.

Согласно ГОСТ Р. 22.0.06-95 они классифицируются следующим образом:

- опасные геологические процессы (экзогенные и сейсмологические),

- опасные гидрологические явления и процессы,

- опасные метеорологические явления и процессы,

- природные (лесные) пожары.

К ним тесно примыкают опасные явления и процессы биолого-социального характера.

Опасные экзогенные геологические процессы

Процессы гидродинамического характера в большей степени приурочены к крупным речным долинам и развиты на крутых высоких береговых склонах притоков реки Обь (на территории Артыбашского поселения – р. Бия). Здесь широко развиты такие процессы, как: речная боковая и овражная эрозии, суффозионная деятельность подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов. Разгрузка подземных вод осуществляется в подошве этих береговых склонов, как правило, в виде родников, мочажин, на некоторых участках имеет площадной характер.

На территория Артыбашского сельского  поселения можно выделить два ландшафтно-климатических сектора: на севере поселения - среднегорный с недостаточным увлажнением (до 400 мм), именно здесь располагаются населенные пункты, в центральной и южной части -  среднегорный со средним увлажнением (400-800 мм).

Процессы гравитационного характера (оползни, обвалы и осыпи) развиты как в пределах склонов различной крутизны, в том числе и береговых склонов речных долин.

На участках развития многолетнемёрзлых пород наблюдаются процессы криогенного пучения, наледеобразования, термокарста и солифлюкции. На территории Артыбашского поселения данные процессы не влияют на жизнедеятельность населения, так как отмечены на незначительной территории у восточной границы поселения, на значительном удалении от населенных пунктов.

Ниже приведена Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Артыбашского сельского поселения.

Лавиноопасные склоны в горном Алтае занимают значительные площади (до 1,5% территории Республики). На территории Артыбашского поселения лавиноопасные районы расположены в южной и юго-восточной труднодоступных частях территории поселения. Населенных пунктов и дорожно-транспортной сети на данных участках нет.

В горах особенно ярко прослеживается «цепное» взаимодействие геологических процессов. Сходу лавин способствует землетрясение даже силой в 5 баллов. В свою очередь лавины способствуют образованию селевых потоков, оползней, горных обвалов, водной эрозии и наводнений. Иногда лавины могут переходить в селевые потоки, но всегда играют значительную роль в подготовке и формировании селевых потоков. При сходе лавины, нарушая почвенно-растительный покров и уничтожая массивы селеохранного леса, стимулируют развитие процессов водной эрозии на склонах и повышают вероятность повторного солеобразования.

Явления и процессы сейсмологической опасности

Проведенный анализ геодинамических условий территории Горного Алтая позволяет выделить  ряд потенциально сейсмически опасных районов. Это, прежде всего, узлы пересечения сейсмически активных блокоразделов и потенциально сейсмически активных блокоразделов при наличии признаков сдвиговых деформаций. Особенностью рассматриваемой территории  является ее высокая  сейсмичность.

В соответствии с картой сейсморайонирования ОСР-97 вся территория Артыбашского сельского поселения попадает в зону с сейсмической активностью 8 – 9 баллов (МSК-64).

При землетрясении в населенных пунктах сейсмоопасных районов могут возникнуть: сотрясение зданий, трещины в оконных проемах и стенах каменных зданий, разрушения отдельных зданий предельного износа, а также зданий, находящихся в аварийном состоянии. Сложность спасения людей будет обусловлена внезапностью возникновения землетрясения, ограниченным временем выживания людей в завалах. Возможно возникновение отдельных возгораний (очагов пожаров), происходящих в результате производственных аварий, замыканий в энергетических сетях и разгерметизации емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Повреждения различной тяжести при сейсмическом событии в соответствии с картой сейсморайонирования ОСР-97 получат практически все дороги автомобильного пользования регионального значения. Доли разрушений протяженности дорог и мостов приводятся в таблице № 5

Таблица 5

| Наименование МО | Доли разрушений, %: |
| --- | --- |
|  | протяженности разрушенных дорог | количества разрушенных мостов |
| МО «Турочакский район» | 16,5 | 1 |

На территории Артыбашского поселения вдоль восточной границы находятся сейсмоактивные разломы Телецкие и Шапшальские. Эти разломы и их "продолжение" в Туве и Монголии (разломы Цаганшибетинский, Кобдинский) проявляют перманентную высокую сейсмическую активность.

Характеристика гидрологически опасных условий

Реки Горного Алтая, имея значительный уклон и бурный характер течения, не судоходны. Много водопадов в районе Телецкого озера.

Река Бия – вторая по величине водная артерия с объемом стока 15,1 км3, Река берет начало из Телецкого озера и ее протяженность составляет 280 км. Наиболее крупными ее притоками являются реки Чулышман, Сарыкокша, Пыжа, Лебедь, Неня.

По характеру внутригодового распределения стока и с учетом питания реки Артыбашского поселения относятся к рекам с весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками. Питание смешанное, с преобладанием снегового (до 60 %) и дождевого (до 40 %). Для таких рек характерно хорошо выраженное половодье и возможные значительные дождевые паводки.

Для рек Горного Алтая характерны высокие коэффициенты весенне-летнего стока (наводнения). За теплый период проходит от 75 до 100 % годового питания. Они обусловлены вечной мерзлотой в высокогорье, неглубоким залеганием коренных пород и большими уклонами местности. В весенне-летний период при образовании заторов льда, от таяния снега и долгих обильных осадков может быть затопление:

Для Республики характерны две волны резкого подъема уровня воды.

Первая волна приходится на период с 10 апреля по 10 мая и связана с ледоходом и таяньем снега (возможны ледяные заторы на реках). Второй подъём приходится на период с 25 мая по 30 июля и связан с интенсивным таяньем ледников в горах (коренная вода). Подъём воды в реках от своего нормального уровня составляет от 3-х до 10 метров (в зависимости от профиля реки). При первой и второй волне паводка возможно затопление населённых пунктов Артыбашского поселения.

Численность населения, находящегося в зонах затопления и подтопления, составляет  50 человек.

Метеорологические явления и процессы

В целом они не представляют большой опасности, однако, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.

Для территории поселения характерны такие неблагоприятные метеорологические явления, как сильные ветры, шквалы, ливни, сильные дожди, проливные дожди, туманы, град, сильные снегопады и морозы, метели, гололед,  непродолжительная жара,

Стихийные агрометеорологические явления

Заморозки-понижения температуры ниже 0 градусов по Цельсию в приземном слое воздуха или на почве вечером или  ночью (при положительной температуре днём). Заморозки бывают весной и осенью вследствие ночного охлаждения почвы за счёт теплового излучения, а от почвы охлаждается и воздух. В конце августа прохладные ночи говорят о быстром охлаждении земной поверхности. В конце первой декады сентября, ночные заморозки обычно прекращают вегетацию большинства культур. После перехода температур через 0 градусов Цельсия начинается предзимье. Уже в августе в среднегорном и высокогорном климатических поясах на поверхности почвы начинаются заморозки. К концу первой декады заморозки наблюдаются и в низкогорном поясе.

Засуха (почвенная) – в слое 0-20 см. суглинистой почвы в течение трех декад подряд и более, запасы продуктивной влаги менее 10 мм. Или в течение двух декад и более, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см. были менее 50 мм.

Выпадение крупного града - довольно редкое событие, происходящее преимущественно в теплое время года и сопровождающееся осадками, грозами, шквальными ветрами. Максимум числа дней выпадения града приходится на июнь-июль. Размеры градин обычно не превышает 1 см., но реже достигают 2,5 см. в диаметре.

Интенсивные и продолжительные осадки (в виде дождя) выпадают в теплую половину года с неравномерным распределением по месяцам. Повторяемость числа случаев сильных дождей увеличивается от весны к лету, а к осени уменьшается.

Снежные заносы на дорогах предполагают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с остановкой работы автомобильного и железнодорожного транспорта, которые приведут к нарушению функционирования объектов экономики, предприятий и организаций.

Интенсивные и продолжительные осадки приносят ущерб хозяйству: затрудняют сельскохозяйственные работы, проведение строительных работ, ухудшают состояние автодорог, вызывают дождевые паводки и наводнения на реках, приводят к разрушению гидротехнических сооружений.

Над Алтаем большую часть года господствуют воздушные массы, формирующиеся в условиях длительного охлаждения континента. Внутриконтинентальное положение территории, сложный рельеф, господство зонального переноса воздуха определили пестроту местных климатов и их контрастность в пространстве и во времени. Благодаря преобладанию антициклонной погоды, Алтай выделяется изобилием солнечного сияния. По сезонам года осадки на Алтае распределяются неравномерно. Отчетливо выражен летний максимум. В высокогорных районах снежный покров сохраняется большую часть года, а на отдельных участках - весь год. Самый высокий снежный покров в северо-восточном и юго-западном районах Алтая на наветренных склонах гор нередко достигает 3 м. В долинах Центрального Алтая высота снежного покрова колеблется от 10 до 35 см. В Чуйской и Курайской котловинах высота снежного покрова не бывает выше 10-12 см. Совершенно бесснежными на протяжении всей зимы стоят южные крутые склоны. Ветровой режим находится под сильным влиянием орографии. Для территории Алтая характерны местные ветры - фены, горно-долинные и горно-склонные. В долинах и котловинах Алтая направление основных, наиболее постоянных ветров, тесно связано с основными орографическими линиями, это "верховки" и "низовки" в долине Телецкого озера.

По климатическим факторам территория Республики не однородна. Северный низкогорный район характерен влажным летом, многоснежными и более теплыми по сравнению с другими районами, зимами. По количеству выпадающих осадков это самый увлажненный район Горного Алтая, среднегодовое количество осадков составляет 700-800 мм, а в отдельных местах до 1000 мм.

Среднегорный район, представленный сочетанием горных массивов и межгорных котловин, более разнообразен по климатическим данным. Среднегодовая температура зависит от высоты над уровнем моря, с повышением высоты температура понижается, но одновременно возрастает количество осадков. Среднегодовое количество осадков составляет 300-500 мм, большая часть осадков выпадает в теплый период.

Средняя продолжительность безморозного периода 65-90 дней.

В горах в период с февраля по апрель имеет место сход снежных лавин. Лавина – это снежный обвал, возникающий на крутых склонах, когда пришедшие в движение массы снега скользят по поверхности склона или низвергаются, проходя часть пути в свободном падении. Снежные обвалы в процессе движения обычно значительно увеличиваются за счёт захвата новых слоёв снега, лежащих ниже по склону. Скорость движения в среднем 20–30 м/с, но может достигать 80–100 м/с, объём массы снега одной лавины – 2-6 млн. куб. м, а мощность отложившегося в результате схода лавины снега (снежника) – до 20–50 т/кв. м. Падение лавины сопровождается образованием  воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения.

За зиму на территории поселения отмечается до 25–40 снегопадов. В первой половине зимы выпадает до 70 % твёрдых осадков. В равнинной части снежный покров тонкий, 20–40 см. С приближением к горным массивам толщина снежного покрова увеличивается. С наличием снега в горах Алтая связаны процессы его сноса со склонов. Наиболее общим признаком лавинной опасности может быть наличие в данном районе современного оледенения: ледники и снежники свидетельствуют о возможности схода лавин.

Перечень лавиноопасных участков приводится в таблице № 6

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Привязка | Объекты в зоне риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д Чоя – Артыбаш | 223-226, 229-231 км | Автодорога |

Лесные пожары.

Они оказывают значительное негативное воздействие на жизнедеятельность населения и могут возникнуть в период с апреля по октябрь практически во всех районах Республики, в том числе и на территории Артыбашского поселения. Залесенная территория занимает более 75% территории Артыбашского поселения Большая часть залесенной территории поселения относится к 3,4-му классу пожарной опасности Наивысшая горимость присуща лесному фонду Телецкого опытного лесного хозяйства.

Различные причины возникновения лесных пожаров характеризуются помесячно:

- сельскохозяйственные опаления (март-май);

- нарушения противопожарных требований местным населением (апрель-август);

- нарушения противопожарных требований  при лесозаготовках (май-сентябрь);

- нарушения противопожарных требований в процессе изыскательских и экспедиционных работ (июнь-август);

- молнии (июнь-сентябрь).

Все населенные пункты Артыбашского поселения попадают в прогнозируемую зону лесных пожаров.

Наиболее опасны лесные пожары в горной местности поселения.

Опасные явления и процессы биолого-социального характера.

В первую очередь речь идет о радиационной обстановке. В настоящее время радиационная обстановка на территории поселения оценивается как фоновая.

Радиоэкологическая ситуация. Несмотря на невысокий уровень природного гамма-излучения, радиоэкологическая обстановка на значительной части (20-25 %) территории Республики является напряженной по природному альфа-излучению. Это относится, главным образом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы облучения населения Республики.

Средняя радиационная доза жителей Республики Алтай в 7 раз превышает среднемировую дозу облучения (1.8 мЗв) от природных источников, при этом почти 60% этой дозы в Республике формируется за счет радона. Средняя доза облучения населения радоном в разрезе административных районов выглядит следующим образом: Турочакский район – 18.8 мЗв/год, Средневзвешенная объемная концентрация радона по Республике с учетом данных  2005г. составила 258 Бк/м3, что соответствует дозе облучения 10.4 мЗв/год. Турочакский район относится к территории с наиболее высокими показателями плотности потока радона.

Ниже приведены данные по распределению концентраций радона в населенных пунктах.

Таблица 7

Распределение концентраций радона в населенных пунктах муниципальных образований

| Административные районы | Уровень объемной концентрации радона |
| --- | --- |
|  | < 200 Бк/м3 | 200-400 Бк/м3 | 400-800 Бк/м3 | 800-1000 Бк/м3 | >1000Бк/м3 | Среднее |
|  | <1 ПДК, % | 1-2 ПДК, % | 2-4 ПДК, % | 4-5 ПДК, % | >5ПДК, % |  |
| Турочакский | 42.3 | 41.8 | 13.3 | 0.9 | 1.7 | 329 |

Турочакский район относится к районам, в которых более 50% населения испытывают воздействие радона сверх допустимых концентраций (более 1 ПДК).

Общая заболеваемость взрослого населения больше среднероссийского показателя. В последнее время в Республике отмечался рост показателя общей заболеваемости населения. По большинству из учитываемых классов болезней, уровень общей заболеваемости взрослого населения Республики выше среднероссийских показателей.

По данным Роспотребнадзора по Республике Алтай, Турочакский район относится к наиболее опасными в эпидемиологическом отношении Основным фактором неблагополучия является повышенный уровень инфекционной заболеваемости населения (туберкулез, дифтерия, гепатиты, кишечные инфекции и пр.).

Предпосылками возникновения массовых инфекционных заболеваний людей и животных могут служить:  устойчивая эндемическая инфекционная заболеваемость, вероятность распространения возбудителей опасных заболеваний с соседних территорий, резкие изменения природно-климатических и других условий. Во всех муниципальных образованиях Республики, в том числе и на территории Турочакского района, зарегистрировано спорадическое заболевание лептоспирозом, бруцеллезом, псевдотуберкулезом и кишечным иерсиниозом.

Особого внимания заслуживает неуклонный рост заболеваемости населения социально обусловленными инфекциями, в первую очередь туберкулезом.

Территория Турочакского района является неблагоприятной в эпидемическом и эпизоотическом отношении:

с природным очагом туляремии (носители – грызуны, переносчики -кровососущие насекомые); болезни Лайм-Боррелиоз.

Согласно данным  Всемирной Организации Здравоохранения в мире создались предпосылки возможного возникновения пандемии гриппа птиц.

Естественным природным резервуаром данного вируса является дикая водоплавающая птица, которая в Республике представлена преимущественно несколькими видами уток и гусей.

Один из миграционных путей птиц проходит по реке Бия через Телецкое озеро и верх по долине реки Чулышман, далее в Монголию и Китай.

Основной причиной в возникновении инфекционных заболеваний является недостаточный уровень охвата детей профилактическими прививками и низким уровнем иммунитета у старших возрастных групп, не позволяющий защитить данные контингенты от инфекции. Продолжается активизация природно-очаговых инфекций. Этому способствует сокращение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ в связи с резким удорожанием препаратов и средств, низкой оснащенностью, слабой материальной базой противочумной станции.

При возникновении инфекционных заболеваний возможны:

-резкое увеличение количества заболевших людей и животных, которые могут привести к эпидемиям (эпизоотиям);

-ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории;

-нарушение (ухудшение) жизнеобеспечения населения (водой, продуктами животноводства).

На территории Республики наносят значительный ущерб лесам сибирский, непарный шелкопряд и сельскохозяйственным угодьям сельскохозяйственные вредители: саранча, колорадский жук.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Согласно ГОСТ Р. 22.0.05-94 на территории Артыбашского сельского поселения имеются следующие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и на трассах пусков космических объектов,

- промышленные и производственные аварии и катастрофы,

- опасные происшествия на транспорте и гидротехнических сооружениях,

- взрывы и пожары.

К ним так же, как и  в чрезвычайных ситуациях природного характера, тесно примыкают опасные явления и процессы биолого-социального характера.

Последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и на трассах пусков космических объектов

Они являются главными источниками трансграничного переноса экотоксикантов, обусловившего площадное загрязнение территории Республики Алтай. Это прошлые испытания ядерных устройств на Семипалатинском полигоне (СИП), многолетние пуски ракетно-космической техники с космодрома Байконур, а также деятельность предприятий цветной металлургии Восточного Казахстана.

Загрязненные техногенными радионуклидами участки располагаются, в основном, в ненаселенной местности (хребты Семинский, Теректинский, Коргонский, Бащелакский, Алтынту и др.) и имеют размеры десятки-первые сотни км2 .

Не менее значимым по экологическим последствиям представляется воздействие ракетно-космической деятельности (РКД) на окружающую природную среду. Полученный в последние годы фактический материал свидетельствует о том, что в той или иной степени воздействие на ОПС оказывают все составляющие РКД – фрагменты отработанных ступеней ракет-носителей (РН), выброшенные в атмосферу компоненты ракетных топлив (КРТ) и продукты их сгорания.

Значительная часть территории Республики, в том числе и Артыбашское поселение, подвержена воздействию многолетних пусков ракетно-космической техники с космодрома Байконур. Основные экологические последствия, обусловленные воздействием ракетно-космической деятельности (РКД), связаны с выбросом в страто- и тропосферу при разрушении вторых ступеней ракет-носителей (РН) и в атмосферу компонентов ракетных топлив (КРТ) и продуктов их сгорания. Главным фактором воздействия при этом выступают содержащие КРТ аэрозольные образования (облака, туманы, атмосферные осадки), приводящие к слабо- и умеренно-интенсивному химическому загрязнению депонирующих природных сред (почвенного, растительного и снегового покровов, донных отложений). Нередко эти выбросы, поступающие в приземную атмосферу, обусловливают ухудшение погодных условий, в частности, стимулируют проявления аномальной грозовой активности. Последствия падения и хранения фрагментов отработанных ступеней РН заключаются в акустическом, механическом, тепловом и химическом воздействии. Это сопровождается возникновением лесных пожаров; загрязнением природных компонентов токсичным компонентом ракетного топлива гептилом и его производными; замусориванием территорий, в том числе особо охраняемых и внесенных ЮНЕСКО в список природных объектов Всемирного Наследия – Алтайский госзаповедник и Телецкое озеро.

При этом площади планируемых очагов падений занимают около 6% территории Республики, частично попадая на территорию Алтайского госзаповедника, площади допустимых падений – около 5%, а площадь распространения загрязнений – более 1/3 территории Республики. Максимальные площади воздействия деятельности космоса характерны для 8-го, 18-го и 19-го ЛГУ. Соответственно на долю этих территорий приходится более 60% ущерба от воздействия космоса. В общем антропогенном ущербе ущерб от воздействия космической деятельности составляет  более 50%.

Основные экологические последствия, обусловленные РКД, связаны с выбросом в страто - и тропосферу при разрушении вторых ступеней РН гарантийных остатков токсичных КРТ. К последним относятся: 1,1-несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и его производные (НДМА, ДМА, ТМТ), углеводородные топлива (Т-1, РГ-1, синтин), азотсодержащие окислители (АТ, АК). Главным фактором воздействия при этом выступают содержащие КРТ аэрозольные образования (облака, туманы, атмосферные осадки), приводящие к слабо - и умеренно-интенсивному химическому загрязнению всего спектра депонирующих природных сред – почвенного и растительного покрова, поверхностных вод, донных отложений. Нередко эти выбросы, выхолаживающие приземную атмосферу, обусловливают ухудшение погодных условий, в частности, стимулируют проявления аномальной грозоактивности.

Менее экологически значимы, но более разнообразны последствия, обусловленные падением и хранением фрагментов отработанных ступеней РН. Основные их факторы заключаются в акустическом, механическом, тепловом и химическом воздействии на ОПС региона.

Полученные в последние годы фактические данные позволяют считать, что основными экологическими проблемами, связанными с падением и размещением фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Алтай являются: возникновение лесных пожаров; вторичное десорбционное загрязнение природных сред гептилом и его производными; замусоривание значительных по площади и уникальных по природно-ресурсному потенциалу территорий, в том числе особо охраняемых и внесенных ЮНЕСКО в список природных объектов Мирового Наследия – Алтайский государственный заповедник, Телецкое озеро.

Промышленные и производственные аварии и катастрофы.

На территории поселения отсутствуют потенциально опасные в радиационном, химическом (АХОВ) отношениях объекты, подлежащие декларированию (на основании ДНГО-3 от 1991 года и ФЗ о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года).

Во всех случаях масштабы чрезвычайных ситуаций локальные, класс опасности – четвертый.

Энергоснабжение в Республике проходит по воздушным ЛЭП, что делает их легко уязвимыми при ураганных ветрах, сильных снегопадах, гололедах и наводнениях.

На территории поселения в отопительный период возможны аварии на котельных и тепловых сетях В отопительный период из-за недостатка воды возможны аварии на предприятиях теплоснабжения. В летнее время на водопроводных и канализационных сетях аварии могут привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Основными причинами возникновения аварий являются:

- амортизационный износ тепловых и водопроводных сетей;

- влияние климатических условий (диапазон низких температур);

- низкое качество угля (повышенная влажность, низкая теплотворная способность);

- сброс сточных вод в реки при некачественной биологической очистке.

Опасные происшествия на транспорте и гидротехнических сооружениях

Они связаны преимущественно с рисками возникновения аварий на автомобильном транспорте и гидротехнических сооружениях. В условиях горной местности и в крупных населенных пунктах возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Падение автомобилей с крутых склонов, удаление мест аварии от населенных пунктов, низкая интенсивность движения, возможные снежные заносы в значительной мере могут снизить эффективность аварийно-спасательных работ.

Основными причинами возникновения ЧС на транспорте являются:

- износ основных фондов на 30-50 %;

- природные явления (сели, лавины, гололедные явления и т.д.);

- халатность участников движения;

- работа дорожных служб, ГИБДД.

Риски возникновения дорожно-транспортных происшествий на автодорогах: 2 участка на автодороге Бийск – Турочак – Артыбаш. Кроме того, имеются также опасные участки на автомобильных дорогах регионального значения. Это лавиноопасные и подверженные снежным заносам участки.

Таблица 8

Реестр лавиноопасных и подверженных снежным заносам участков дороги

| №№ п/п | Идентификационный номер автодороги | Наименование | Учетный № автодороги | Протяженность, км | Лавиноопасные участки | Уч-ки, со снегозаносам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 84 ОП РЗ 84К-11 | Региональная автодорога Бийск–Турочак–Артыбаш–Иогач | 84К-11 | 130,7 | 4 | - |

Перевозка аварийно-химически опасных веществ и сжиженных углеводородных газов, а так же транспортировка взрывчатых веществ по территории района не производится.

По всем автомобильным дорогам Республики осуществляются перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВГЖ). Сведения об опасных участках на автомобильных дорогах приведены ниже в таблице № 9

Таблица 9

Опасные участки на автодорогах общего пользования регионального значения

| № | Наименование автодороги | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач | км. 131-133, км. 134+000 - км.134+500, км. 137+000 - км.137+500, км. 180+780, км. 187+100 - км. 187+400, км. 192-193, |
|  |  | км. 204+700 - км. 204+800, км. 224+800 - км. 229+800 - 230+150, км. 230+900 - км. 231+ 000 |
| 2 | Иогач - Новотроицк | км. 7+500, км. 10, км.16, |

На территории Турочакского района ГТС нет.

Взрывы и пожары.

Аварии на ПВОО, связанные с сильными взрывами и пожарами, могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Аварии на ПВОО в основном вызваны разрушением котельных емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями и газами, короткими замыканиями электропроводки в поврежденных и частично разрушенных зданиях и сооружениях, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов.

Пожары при промышленных авариях вызывают разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических форм, балок перекрытий и других элементов сооружений. Наиболее опасны пожары в административных зданиях. Как правило, внутренние стены зданий облицованы панелями из горючего материала. Потолочные плиты также выполнены из горючих древесных материалов. Во многих случаях возникновению пожара способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов. Взрывается и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая и сахарная пыль. Самовозгораются также обычные химикаты (скипидар, камфора, барий, пирамидон и др.).

На автозаправочных станциях (до 50 тонн ГСМ) взрыв и пожар могут вызвать:

- поражение обслуживающего персонала и лиц, находящихся на АЗС;

- повреждение и возгорание техники, находящейся на АЗС;

- загрязнение нефтепродуктами окружающей природной среды;

- возгорание вблизи расположенных  построек и лесных массивов.

На территории муниципального образования имеется две  автозаправочная станции. Расположенные в с. Атыбаш на трассе регионального значения "Горно-Алтайск- Турочак-Артыбаш» и с. Иогач по ул. Набережная.

Взрывы могут быть и в жилых помещениях при утечке газа. Причинами взрыва на улице может быть столкновение транспортных средств, когда сначала происходит пожар, а потом взрыв бензобаков.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.

В Республике Алтай в 2012г. разработан «План действий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», согласованный Начальником Сибирского регионального центра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и утвержденный Главой Республики Алтай - Председателем Правительства Республики Алтай - Руководителем  гражданской обороны.

Построение территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай.

Территориальная подсистема РСЧС Республики создана для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах своей территории на основании постановления Правительства Республики Алтай № 137 от 22.07.2004 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 включает в себя 1 городское и 10 районных звеньев и имеет в своем составе органы управления.

Предстоящие мероприятия РСЧС по предупреждению или снижению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация работы по приведению в готовность и развертывания сил и средств РСЧР

Противосейсмические  мероприятия:

-  сейсмический мониторинг и прогноз землетрясений;

- прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов (комплексное обследование и паспортизация зданий, сооружений, построек на предмет оценки реальной сейсмостойкости и устойчивости; разработка планов действий в условиях возможных разрушений);

- фоновые мероприятия, основанные на сейсмическом районировании и микрорайонировании: укрепление сооружений (сейсмостойкое строительство), демонтаж недостаточно сейсмостойких сооружений; ограничение размещения объектов в зданиях;

- подготовка органов управления к действиям при возникновении землетрясения;

- определение необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения. Приведение их в готовность к выполнению задач;

- поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;

- уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;

- подготовка к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением помощи (развертывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов);

- подготовка к проведению противоэпидемических мероприятий;

ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение сетей, коммунально-энергетических сетей, централизованной подачи газа и др.; разработка планов безаварийной остановки производств);

- доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения;

- подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия;

- планирование проведения эвакуации из опасных районов.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе землетрясения:

- к Ч + 2 часа - территориальная  подсистема РСЧС РА переводится на работу в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

- к Ч + 4 - приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства территориальной подсистемы РСЧС  Республики Алтай и ее звеньев;

- к Ч + 2 часа - организуется круглосуточное дежурство оперативной группы КЧС и ПБ (список находится в документах КЧС и ПБ);

- к Ч + 2 часа - силами ОНХ приводятся в готовность резервные емкости и заполняются водой (расчет инженерного обеспечения);

- к Ч + 12 часов - силами службы торговли и питания уточняется запас продовольствия  и организуется его защита от последствий землетрясения, для этого выделяется 100 погрузочно-разгрузочных звеньев в городе и районах и разворачиваются полевые склады;

- к Ч + 12 часов - на объектах экономики приводятся в готовность автономные источники питания, организуется их защита от вторичных факторов поражения при землетрясении;

- к Ч + 8 часов - уточняются расчеты эвакуации населения города и районов в безопасную зону и приводятся в готовность автоколонны для  перевозки населения и грузов в городе и районах;

- к Ч + 6 часов - силами медицинской службы приводится в готовность отряд первой медицинской помощи (ОПМ);

- к Ч + 12 часов - уточняются расчеты по использованию инженерной техники и организуется ее защита от вторичных факторов поражения при возникновении землетрясения в городе и районных центрах;

- к Ч + 24 часа - на объектах экономики осуществляются мероприятия по подготовке  к безаварийной остановке производства и предупреждению появления вторичных факторов поражения (выброс СДЯВ, пожары, разрушения и т.д.).

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении землетрясения:

- при поступлении информации о землетрясении оперативный дежурный  ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно докладывает председателю КЧС и ПБ РА,  Начальнику ГУ МЧС России по Республике Алтай и передает сигналы на узел связи на оповещение населения и доведение информации о порядке действий и правилах проведения населения в зоне ЧС;

- к Ч + 30 мин -  проводится проверка системы управления и связи путем  подачи сигнала проверки по всем средствам связи и оповещения;

- к Ч + 1 час -  осуществляется экстренный сбор КЧС и ПБ РА, ставятся задачи должностным лицам, представляется донесение ОДСРЦ и СОД МЧС РФ;

- к Ч + 2 часа -  силами территориальных разведгрупп организуется разведка и сбор данных об обстановке на территории Республики;

- к Ч + 2 часа -  по данным разведки осуществляется расчет возможной  силы землетрясения и прогноз сложившейся в результате землетрясения обстановки;

к Ч + 4 часа -  приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые  к спасательным и другим неотложным работам.

- к  Ч + 6  часов в районе оборудуются пункты обогрева (в холодное время года) и пункты питания;

- к Ч + 8 часов приводятся в готовность пункты временного размещения пострадавшего населения, выводимого  (вывозимого) из очага разрушения и организуется его первоочередное жизнеобеспечение;

- к Ч + 12 часов осуществляется вывод из очага разрушения сельскохозяйственных животных и обеспечение их кормами и водой;

- к Ч + 4-8 часов в районе ЧС разворачивается подвижный пункт управления КЧС РА и оперативной группы СРЦ;

- к Ч + 8 часов  приводятся в готовность к приему и оказанию медицинской помощи пораженным медицинские и лечебно-профилактические учреждения.

При землетрясении силой до 8 баллов по шкале Рихтера спасательные работы будут проводиться территориальными силами РСЧС Республики Алтай. При землетрясении силой 9 баллов и более по шкале Рихтера и более, большие потери населения и личного состава территориальных сил РСЧС Республики потребует создание группировки сил для проведения спасательных работ на уровне Сибирского региона.

Мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод:

- контроль состояния гидропостов на реках и водоемах Республики Алтай;

- непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках Республики;

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

- оповещение руководящего состава и органов управления ТП РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;

- подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (определение мест размещения эвакуируемого населения, определение объемов и порядка жизнеобеспечения населения, уточнение расчета сил и средств для проведения эвакуации, организация взаимодействия с воинскими частями, проведение тренировок по отработке действий);

- подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

- разработка мер по отводу вод;

- обследование и укрепление мостов;

- проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи (развертывание дополнительных пунктов, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов), к первоочередному жизнеобеспечению (завоз продовольствия и предметов первой необходимости), а также по защите сельскохозяйственных животных;

- проведение мероприятий по укреплению автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, подготовка к организации временных объездных путей;

- создание запасов средств для ликвидации последствий (анализ порядка и номенклатуры используемых материально - технических ресурсов, выработка предложений по резервным запасам, финансированию);

- подготовка к восстановлению поврежденных наводнением систем водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи, разрушенных мостов и дорог (создание запасов энергоснабжения и теплоснабжения, реагентов, расходных материалов и других необходимых запасов).

Дополнительные мероприятия подготовительного и паводкоопасного периода:

- подготовка необходимого количества спасательных средств и уточнение мест их сосредоточения;

- разработка карты  возможного развития обстановки в случае разрушения плотин (дамб), вариантов действий по спасению населения и его первоочередное обеспечения, по гидротехническим сооружениям, содержащимся в неудовлетворительном состоянии;

- организация взаимодействия с авиапредприятиями с целью разведки паводковой обстановки и использования авиации при ликвидации последствий на наиболее угрожаемых участках;

- проведение еженедельных тренировок с личным составом оперативно-дежурной смены Главного управления МЧС России по Республике Алтай РА на моделях типовых ЧС обусловленных весенним половодьем.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения наводнения:

Весенний паводок поддается прогнозированию, что позволяет своевременно выполнить мероприятия по предупреждению и снижению возможного ущерба. Эти мероприятия проводятся  по долгосрочным планам сезонного характера.

При внезапных наводнениях (в результате обильных осадков, интенсивного таяния ледников):

- получив сигнал о возможном повышении уровня паводковых вод до  критической отметки оперативный дежурный Министерства по делам ГОЧС Республики Алтай - к Ч + 20 мин оповещает председателей КЧС территорий и объектов экономики, находящихся в зоне возможного затопления;

- к Ч + 2 часа - территориальные звенья РСЧС РА районов, где ожидается наводнение, переводятся на режим работы ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

- к Ч + 2-4 часа - приводятся в готовность районные силы

- к Ч +30 мин - силами групп охраны общественного порядка обеспеченных  подвижными средствами с громкоговорящими устройствами осуществляется оповещение населения, проживающего в опасной зоне и не охваченного централизованной системой оповещения;

- к Ч + 30 мин - по местному радио и телевидению оповещается население города и районов  об угрозе затопления и при затоплении;

- к Ч + 4 часа - сельскохозяйственные животные выводятся в безопасные места и обеспечиваются кормом и водой;

- к Ч +  2 часа - выделяются аварийные команды по защите электросетей, линий связи, очистных сооружений, водозаборных скважин и подготовки их  к пропуску паводковых вод;

- к Ч + 3 часа - из числа владельцев плавсредств создаются команда лодочников и спасателей-добровольцев;

- к Ч + 4 часа - для укрепления берегов, усиления дамб, мостов привлекаются силы ДРСУ, ДЭУ и ЖКХ; места и объем проводимых работ определяется исходя из обстановки решением председателя КЧС и ПБ Республики (города, района);

- к Ч +12 часов - завозятся продукты питания и предметы первой необходимости, а также корма для скота в населенные пункты, с которыми во время паводка прекращаются транспортное сообщение;

- к Ч + 12 часов - подготавливаются места для временного размещения людей, эвакуируемых из зоны затопления (общежития, дома отдыха, дома культуры, кинотеатры, школы и т.д.);

- к Ч + 2 часа - уточняется порядок привлечения автотранспорта для  вывоза людей из зон затопления;

- к Ч + 4 часа - на объектах экономики проводятся мероприятия по недопущению сброса вредных веществ в сточные воды, СНЛК усиливает контроль за качеством питьевой воды.

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении наводнения:

- получив сообщение от водомерных постов о повышении уровня воды больше критического, ОД Министерства по делам ГОЧС Республики немедленно оповещает председателя КЧС и ПБ, Министра по делам ГОЧС и по их  указанию членов паводковой комиссии;

- к Ч + 5 мин - ОД МЧС РА дает распоряжение на узел связи об оповещении населения, проживающего в опасной зоне по всем каналам массовой информации и через подвижные группы милиции;

- к Ч + 2 часа - осуществляется разведка района затопления дежурными лодочниками-спасателями, оперативными группами РОВД, КЧС. При необходимости привлекается звено воздушной разведки на вертолете. Основная цель разведки - определение масштабов затопления, мест образования заторов, наличие и состояние людей в зоне затопления;

-к Ч + 2-4 часа - приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые к спасательным и другим неотложным работам

- к  Ч + 6 часов в районе оборудуются пункты обогрева и пункты питания;

- к Ч + 6 часов приводятся в готовность пункты временного размещения пострадавшего населения, выводимого  (вывозимого) из зоны затопления и организуется его первоочередное жизнеобеспечение;

- к Ч + 4 часа осуществляется вывод сельскохозяйственных животных на не затапливаемую территорию.

Мероприятия по осуществлению наблюдения и контроля состояния окружающей природной среды, обстановки на потенциально-опасных объектах и на прилегающих к ним территориях.

Наблюдение и контроль состояния окружающей природной среды осуществляется  силами и средствами учреждений СНЛК.  В состав сети наблюдения и лабораторного контроля входят:

- гидрометеобюро (гидрометеостанции);

- центр санитарно-эпидемиологического надзора  (ЦСЭН);

- противочумная станция;

- агрохимическая лаборатория;

- ветеринарная лаборатория;

- станция защиты растений;

- лаборатория комитета охраны  природных ресурсов;

- сейсмологическая станция.

Имеющиеся возможности позволяют  определять зараженность объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды радиоактивными, агрессивными, химически опасными веществами (АХОВ), проведение специфической идентификации бактериальных средств, а также прогнозировать чрезвычайные ситуации природного (гидрометеорологического и геофизического) характера.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах:

Определение класса пожарной опасности лесов;

Регламентация работы лесопожарных служб:

- III класс - (комплексный показатель от 1001 до 4000) - средняя пожарная опасность;

- наземное патрулирование;

- авиационное патрулирование;

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и пунктах приема донесений;

- проверка и приведение в готовность к использованию противопожарного инвентаря и средств транспорта, предназначенных для резервных команд;

- противопожарная пропаганда в дни отдыха.

- IV класс - (комплексный показатель от 4001 до 10000-12000) - высокая пожарная опасность:

- наземное патрулирование;

- авиационное патрулирование;

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и пунктах приема донесений;

- нахождение в полной готовности не задействованных наземных команд;

- полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

- дежурство авиационных команд в полной готовности к вылету;

- приведение в полную готовность резервных команд пожаротушения лесхозов;

- закрепление противопожарного инвентаря и средств транспорта;

- организация дежурств ответственных лиц в лесхозах;

- установка щитов-сигналов, предупреждающих об опасности нахождения в лесах;

- ограничение посещения отдельных наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах;

- усиление противопожарной пропаганды.

- V класс - (комплексный показатель более 10000-12000) - чрезвычайная опасность:

- наземное патрулирование (при необходимости привлечение дополнительных сил);

- авиационное патрулирование (при необходимости дополнительное привлечение самолетов и вертолетов);

- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и пунктах приема донесений;

- сосредоточение в местах пожаров наземных пожарных команд в состоянии полной готовности;

- усиление республиканской базы авиационной охраны лесов за счет подразделений авиационной охраны лесов других регионов;

- приведение в полную готовность резервных команд пожаротушения лесхозов, ограничение посещения отдельных наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах;

- запрещение посещения населением леса, ограничение въезда в леса отдельных лесничеств, лесхозов средств транспорта (закрытие шлагбаумов, выставление контрольных постов из работников лесной охраны и милиции);

- организация круглосуточного дежурства ответственных лиц в лесхозах, лесничествах и предприятиях, расположенных в лесной зоне;

- максимальное усиление противопожарной пропаганды.

Наиболее опасны лесные пожары в горной местности Турочакского района, которые из-за недоступности тушатся только силами Алтайской базы авиационной охраны лесов.

Запрещение огневой очистки лесосек после схода снежного покрова.

- ограничение посещения лесов силами лесхозов и лесоохраными органами;

- соблюдение мер ПБ при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- обучение населения основным приемам тушения лесных пожаров;

- контроль подготовки сил и средств;

- проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- контроль своевременной очистки лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- устройство заградительных минерализованных полос;

- подготовка к эвакуации населения из опасных зон;

- контроль направления распространения крупномасштабных пожаров, оповещение населения в случаях реальной угрозы.

Создание группировки сил для тушения лесных пожаров.

В целях предупреждения лесных пожаров проводятся заседания КЧС и ПБ Республики Алтай, где ежегодно рассматриваются вопросы о подготовке к мероприятиям, связанных с тушением лесных пожаров.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения массовых лесных пожаров:

- к Ч + 2 часа - Республиканская система по предупреждению и действиям при ЧС и (или ее звенья) переводится распоряжением Председателя КЧС на работу в режиме ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ;

- к Ч + 4 часа - приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства  территориальной подсистемы РСЧС и  (или) ее звеньев.

- к Ч + 2 часа -  организуется круглосуточное дежурство оперативной группы КЧС;

- к Ч + 2 часа - осуществляется усиление дежурно-диспетчерской службы и доведение обстановки до населения в районах пожара;

- к Ч + 3 часа - уточняются расчеты на использование противопожарной  и инженерной техники, организуется ее приведение в готовность к применению;

- к Ч + 3 часа - уточняются целесообразные варианты маршрутов выдвижения сил  к районам лесных пожаров с учетом метеоусловий;

- к Ч + 4 часа - осуществляются мероприятия по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения (выброс АХОВ производственные взрывы, перехода пожара на объекты экономики).

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении лесных пожаров:

- к Ч + 2 часа -  по данным разведки осуществляется расчет возможной обстановки, определяются силы и способы тушения пожара, возможные пути подъезда;

- к Ч + 4 часа -  приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые  к тушению пожара, а именно:

а) лесные пожары без доступа автомобильной техники – силы звена авиалесоохраны в количестве 80 человек, 4 вертолета;

б) лесные пожары с доступом автомобильной техники – помимо звена авиалесоохраны, районные территориальные силы в составе 2-х пожарных отделений и территориальных формирований повышенной готовности в количестве 203 формирований, 2028 человек, 186 ед. техники;

в) при массовых лесных пожарах, масштабы которых захватывают несколько районов, привлекаются республиканские силы – ПСЧ (35 чел., 7 ед. техники) и формирования повышенной готовности в количестве 203 формирований, 2028 человек, 186 ед. техники;

- к Ч + 24 часа - осуществляется (при необходимости) отселение нетрудоспособного населения из населенных пунктов, которым угрожает опасность и вывод сельскохозяйственных животных в безопасное место.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в сельском поселении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах сельского поселения.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, проходящих в лесах на всей территории сельского поселения.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и обновление имеющихся.

6. Организация информационных статей на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

11. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых  домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

12. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов, приостановке работ в лесу, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

13. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

14. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений. Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

15. Направление в УВД Республики Алтай информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории Артыбашского сельского поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах – разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Противоэпидемические мероприятия:

- постоянное наблюдение за территориями эндемичных природно-очаговым инфекциям;

- постоянный контроль учреждениями СНЛК за санитарно-гигиеническим состоянием внешней среды и объектов экономики;

- ежегодное проведение в муниципальных образованиях Республики прививки всех восприимчивых к сибирской язве животных;

- создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для работы в бактериологических очагах.

Наложение карантинных мероприятий потребует, кроме привлечения значительных сил службы охраны общественного порядка, дополнительного привлечения сил и средств ветеринарных и медицинских служб. До 40% лечебно профилактических учреждений районов, подвергшихся заражению, потребует перепрофилирования с привлечением республиканских специалистов.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения очага инфекционного заболевания:

- получив информацию от СНЛК, мед. службы, ветеринарной службы, органов управлений по делам ГОЧС соседних территорий оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно оповещает об этом РГО РА, председателя КЧС и ПБ РА,  Начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- к Ч + 2 часа - население предупреждается об угрозе эпидемии (эпизоотии) по радио, телевидению, местной печатью. Передается информация о  порядке поведения населения и выполняются санитарно-эпидемические мероприятия;

- к Ч + 6 часов - подготавливаются силы и средства для выдвижения в очаг инфекционного заболевания

- с Ч + 4-48 часов - проводятся работы по идентификации поступившего материала  с выдачей предварительного или окончательного диагноза.

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении очага инфекционного заболевания:

- по распоряжению Председателя Правительства Республики Алтай вводится режим «карантин». Об объявлении «карантина» население оповещается по радио, телевидению, местной печати. Населению доводится информация о порядке выполнения «карантинных мероприятий»;

- к Ч + 4 часа -  организуется специальная разведка из сил и средств противочумной станции, СНЛК и баклаборатории, устанавливаются границы очага инфекционного заболевания;

- к Ч + 6 часов  - приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые для погашения очага инфекционного заболевания

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При обнаружении источников ионизирующего облучения:

- при поступлении информации о факте обнаружения ДРМ оперативный дежурный  ГУ МЧС России по Республике Алтай немедленно докладывает Начальнику ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- к Ч + 1 час 30 мин (не рабочее время), к Ч + 30 мин (рабочее время) - проводится сбор и убытие оперативной группы ГУ МЧС РФ по РА на место обнаружения ДРМ;

- приводятся организация взаимодействия с органами территориального управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, УФСБ России по Республике Алтай для обмена информацией:

Силы ГУ МЧС РФ по РА

- оперативная группа ГУ МЧС РФ по РА - 1,  л/с 3 чел, техники 1 ед.

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий и катастроф.

Порядок оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:

- получив сигнал о возможной ЧС, оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай уточняет источник информации, докладывает информацию Начальнику ГУ МЧС России по Республике Алтай, Руководителю ГО Республики Алтай,

- к Ч+ 10 мин. оповещает - членов КЧС, согласно схеме оповещения, а также дает указание дежурному узла связи на оповещение по аппаратуре централизованного оповещения руководящего состава муниципальных образований города или  районов Республики;

- к Ч+ 15 мин. передает команду дежурно-диспетчерским службам (МВД, ФСБ, Центра «Защита», Авиалесоохраны, ГУП «РЖКХ», ОАО «Горно-Алтайгоргаз», Алтайское РПСП, ПЧ по охране г.Горно-Алтайска, предприятия «Электрические сети» и др.) на приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС  Республики Алтай;

- к Ч+  20 докладывает об угрозе возникновения ЧС оперативному дежурному СРЦ и старшему ОДС СРЦ;

- по указанию Руководителя ГО Республики Алтай, председателя КЧС и ПБ, а в экстренных случаях самостоятельно, оперативный дежурный ГУ МЧС России по Республике Алтай передает команду дежурному республиканского узла связи на оповещение населения об угрозе или о факте возникновения ЧС, на передачу информации о порядке  поведения и действия населения по всем техническим средствам  массовой информации (радио, телевидение). В дальнейшем речевая информация об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации повторяется по всем теле- и радиотрансляционным каналам каждые 30 минут.

Население, которое возможно попадает в зону чрезвычайной ситуации, оповещается через теле- и радиосредства, ГГС патрульных автомобилей ГИБДД МВД РА, рабочие и служащие объектов, на которых возникает угроза аварии, оповещаются диспетчерским персоналом к «Ч» +0.05.

С «Ч»+6.00 информирование населения в районе возможного возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется путем распространения печатных изданий (листовок).

В зависимости от характера и масштабов возможной чрезвычайной ситуации, распоряжением Председателя КЧС и ПБ РА территориальная подсистема РСЧС  Республики или отдельные ее звенья переводятся на режим работы ПОВЫШЕННЫЙ.

Порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения аварий на коммунально-энергетических сетях (электро-, водо-, теплоснабжения):

До перечисления мероприятий по указанному порядку следует обратить внимание на то, что при крупных стихийных бедствиях часто выходят из строя воздушные линии электропередач, что приводит к нарушениям в работе всех городских систем жизнеобеспечения. Разрушение инженерных сооружений может значительно повлиять на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения горных районов, затруднить ввод сил территориальной подсистемы РСЧС для ведения работ в районе чрезвычайной ситуации. Для повышения устойчивости энергоснабжения требует замена воздушных линий на подземные кабельные и создание автономных источников с запасом топлива для водопроводных и канализационных станций, котельных, других важных элементов системы жизнеобеспечения. Далее мероприятия:

- к Ч + 2-8 часов - приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства территориальной подсистемы РСЧС РА и (или) ее звеньев

- к Ч + 4 часа - проводятся профилактические противопожарные мероприятия;

- к Ч + 12 часов - приводятся в готовность места забора воды и емкости для подвоза воды населению в количестве 12 ед., с общим объемом 96 м. куб;

- к Ч + 3 часа - уточняются режимы подачи воды, электроэнергии и тепла к месту ожидаемой аварии;

-  к Ч + 12 часов - уточняется наличие альтернативных источников тепла;

- к Ч + 24 часа - населению доводится информация о порядке выполнения  санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в случае аварий на КЭС.

Порядок организации работы по приведению в готовность и развертыванию сил и средств:

При возникновении аварии на коммунально-энергетических сетях:

- к Ч + 4часа - осуществляется оповещение населения по всем каналам массовой информации (радио, телевидение, через местную печать). До населения доводится информация о порядке действий и поведении при сложившейся обстановке;

- к Ч + 2 часа -  силами оперативных групп Республики, города и районов, личного состава аварийных команд осуществляется разведка места  аварии и прогноз возможной обстановки;

- к Ч + 4 часа - приводятся в готовность силы и средства, привлекаемые  к работам по устранению аварии

- к Ч + 24 часа - выполняются работы по устранению аварии и ликвидации ее последствий;

- к Ч + 24 часа -  (при необходимости) осуществляется временное отселение пострадавших людей и их всестороннее жизнеобеспечение.

Мероприятия при угрозе и возникновении опасных происшествий на транспорте и гидротехнических сооружениях.

На опасных участках автомобильных дорог регионального значения (84К) выделены зоны ответственности подразделений прикрытия.

Мероприятия при угрозе и возникновении взрывов и пожаров.

Порядок оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:

При угрозе возникновения взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилом секторе:

- к Ч + 1 час функциональные звенья территориальной подсистемы РСЧС РА приводятся в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

-  к Ч + 30 мин 2 часа - приводятся в готовность районные и республиканские силы.

- к Ч + 40 мин. - производится отключение систем электро-, газо-, теплоснабжения от зданий которым угрожает опасность, осуществляются мероприятия по безаварийной остановке производства;

-  к Ч + 1 час - осуществляется эвакуация рабочих и служащих предприятий (жителей домов), которым угрожает опасность;

-   к Ч + 30 мин - устанавливается оцепление опасной зоны;

-  к Ч + 4 часа - проводится работа по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения (вывозятся запасы горючих и взрывчатых веществ, АХОВ, убираются материалы, выделяющие при горении токсические вещества, снимается или защищается от  взрыва и огня особо ценное оборудование и т.д.).

-   При угрозе террористического акта проводится обследование здания,

помещений на предмет наличия ВВ. Для обследования привлекаются  спецподразделения ОМОН, кинологической службы МВД РА, ФСБ.

Порядок осуществления противопожарных мероприятий по предупреждению или снижению воздействия чрезвычайной ситуации:

- снос сгораемых малоценных сооружений;

- защита наружных сгораемых конструкций зданий и сооружений, открытых технологических установок от светового излучения путем побелки и покраски их в белый цвет, установки экранов, огнезащитной обмазки, пропитки огнезащитным составом;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в населенных пунктах и на объектах путем строительства дополнительных открытых водоемов, запруд, заполнения водой естественных и искусственных котлованов, свободных производственных и складских емкостей;

- устройство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным водоемам,  сооружение на их берегах для подачи воды временных насосных станций.

Таблица 10

Реестр пожарных депо на территории Артыбашского поселения

| № п/п | Наименование подразделения | Место дислокации (наименование охраняемой организации) |
| --- | --- | --- |
| Противопожарная служба субъекта (ПСС) |
| 1 | ОП №1 ПЧ №6 | Турочакский р-н, с.Иогач, ул.Центральная,1. (388 43) |

Прибытие пожарных подразделений будет составлять не более 20 минут в населенные пункты сельского поселения.

В настоящее время на территории МО «Артыбашское сельское поселение» приспособлением для отбора воды пожарной техникой оборудованы водонапорные башни, установлены гидранты в с. Иогач и Артыбаш. В остальных населенных пунктах имеются противопожарные резервуары.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов сельского поселения относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территорий населенных пунктов;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального в границах населенных пунктов, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

Предусмотрено размещение противопожарных гидрантов.

Чёткая, регулярная планировка обеспечит кратчайшие пути доступа к воде.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Таблица 11

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Таблица 12

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- к зданиям высотой менее 28;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарное водоснабжение

Согласно статьи 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории населенного пункта объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемого и существующего хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативных документов.

Централизованная система водоснабжения расположена в с.Артыбаш и с. Иогач.

Система водоснабжения с.Артыбаш

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,3 км, диаметром труб до 100 мм.

Система водоснабжения с. Иогач

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет приблизительно 9,3 км.

На первую очередь предлагается оборудовать площадки (пирс) для забора воды пожарной техникой в следующих населенных пунктах:

-Ново-Троицк– 1 пл.

- Яйлю – 1 пл.

Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Мероприятия, связанные с террористическими актами.

Специалистами ГУ МЧС России по Республике Алтай разработан и согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами Республики План антитеррористической деятельности на территории Республики Алтай. В данный план включены силы и средства  ГУ МЧС России по Республике Алтай и ГУ «Управление по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ РА», которые будут задействованы для ликвидации ЧС в случае возникновения на территории Республики террористического акта.

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, а также для снижения масштабов ее последствий органы исполнительной власти Республики Алтай, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации, независимо от форм собственности, должностные лица обязаны принимать все возможные меры. В этих целях широко использовать профилактические, правовые, политические, социально-политические и пропагандистские меры. Предметом особого внимания должностных лиц являются территории, объекты экономики, места массового скопления населения и другие.

Подготовка к защите от угроз, передаваемых с помощью телефонного (или другого) канал связи, включает следующие основные мероприятия:

- анализ вероятных телефонных угроз;

- спецподготовка (в том числе морально-психологическая) секретаря (диспетчера) и других сотрудников, в чьи обязанности входит отвечать на телефонные звонки;

- техническое дооснащение рабочего места секретаря (диспетчера) и других мест (телефонных аппаратов, на которые может поступить угроза).

В местах массового скопления населения имеется возможность террористических акций с использованием взрывоопасных предметов или химически опасных веществ. Поэтому должностные лица и население при этом должны быть проинформированы о:

- видах взрывоопасных предметов (ВОП), которые могут встретиться в данной местности, их внешнем виде, основных характеристиках;

- возможных причинах, приводящих к взрыву;

- возможных последствиях взрыва (радиусы поражения людей, разрушения объектов);

- допустимых расстояниях и правилах безопасности при обнаружении ВОП;

- порядке эвакуации населения из опасных зон, местах укрытия и о лицах, ответственных за эвакуацию и укрытие населения;

- ответственности лиц за хищение, хранение, незаконное приобретение, изготовление и сбыт ВОП.

Чтобы свести к минимуму последствия террористических акций с применением отравляющих веществ (ОВ) в местах массового скопления населения, необходимо заблаговременно провести:

- организационные и технические мероприятия, исключающие или затрудняющие применение террористами ОВ на данном объекте (система безопасности объекта, наличие мощной вентиляции, запасные и дополнительные выходы, наличие информационных указателей и предупредительных знаков, широкие проходы и т.п.)

- подготовка руководителей, персонала и населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

-подготовку мест массового скопления людей к оповещению, эвакуации, обеспечению средствами индивидуальной защиты и оказанию медицинской помощи.

Мероприятия и работы по ликвидации последствий всех вышеуказанных чрезвычайных ситуаций значительно затруднены в связи со сложными транспортными, геофизическими и климатическими условиями, а также недостаточной укомплектованностью и оснащенностью формирований. Так, как проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ будет затруднено, в связи с возможными большими потерями сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай и массовыми санитарными потерями среди населения, то потребуется помощь соседних субъектов Российской Федерации и регионального центра.

Защита населения

Мероприятия

В целях защиты населения проводятся следующие мероприятия:

а) оповещение о возникновении ЧС с использованием всех технических средств оповещения и связи;

б) лечебно-эвакуционные и противоэпидемические мероприятия:

- эвакуация пострадавших из зоны ЧС в лечебно-профилактические учреждения;

- оказание врачебной помощи пострадавшим в пути следования;

- обеспечение пострадавших всем необходимым медицинским и санитарно-гигиеническим имуществом;

- проведение санитарно-эпидемиологической разведки;

- оценка и выбор источников водоснабжения;

- организация лабораторного контроля качества воды;

- осуществление контроля качества питания, работы подвижных и стационарных пунктов питания;

- осуществление контроля условий размещения сил РСЧС;

- организация и проведение дезинфекционных и дератизационных работ;

- проведение иммунизации населения и с/х животных в очагах инфекционных заболеваний;

- выбор земельных участков для захоронения погибших и контроль организации похорон.

в)  укрытие  населения в имеющихся защитных сооружениях:

г) эвакуация (отселение) в безопасные районы;

д) обеспечение СИЗ населения, проживающего вблизи объектов с АХОВ, осуществляется за счет предприятий, имеющих объекты с АХОВ.

В целях жизнеобеспечения пострадавшего населения проводятся следующие мероприятия:

-   организация временного размещения пострадавшего населения;

- организация продовольственного и материально - технического обеспечения населения;

-  организация медицинского обеспечения.

Особенности защиты населения при чрезвычайных ситуациях.

При наводнениях:

- население, проживающее в опасной зоне, эвакуируется (отселяется) в безопасные места и расселяется в здания домов отдыха, культуры, в школах и т.д.;

- для обеспечения эвакомероприятий привлекаются силы и средства сельских администраций и районов.

При пожарах:

- население эвакуируется из районов пожара в безопасное место, при этом обеспечивается охрана общественного порядка и безопасности на маршрутах эвакуации;

- для защиты органов дыхания от угарного газа используются изолирующие противогазы, или дополнительные противогазовые коробки  типа КД.

При землетрясении:

- силами службы торговли и питания и ООП организуется вывоз продуктов питания, промышленных товаров из разрушенных складских помещений, их размещение в безопасном месте, учет,  хранение. Развертываются подвижные пункты питания, подвижные  пункты продовольственного снабжения (особенно в зимнее время);

- в ожидании повторных толчков население может временно проживать в палаточных городках, личных автомобилях;

- в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия (оборудование и дезинфекция рабочих мест, контроль качества продуктов питания и воды, своевременное выявление и изоляция больных, своевременное захоронение погибших людей и животных и т.д.);

- при возникновении вторичных факторов поражения населения экстренно эвакуируется в безопасные места всеми видами транспорта и пешим порядком.

При инфекционных заболеваниях:

- прекращаются работы учебных, культурно-массовых заведений, рынков;

- проезд без посадки и высадки в зоне «карантина» пассажирского автотранспорта следующего транзитом;

- устанавливается противоэпидемический режим работы мед. учреждений, предприятий общественного питания, торговли и транспорта;

- экстренная профилактическая иммунизация населения, использование индивидуальных средств защиты (ватно-марлевые повязки), выполнение санитарно-гигиени-ческих мероприятий;

- проводится обеззараживание местности, транспорта, оборудования производственных и жилых помещений, источников воды, продовольственных складов.

Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, эвакуация животных и кормов и другие мероприятия.

При наводнении:

- сельскохозяйственные животные выводятся на незатапливаемую территорию силами владельцев скота, организуется подвоз кормов.

При пожарах:

- сельскохозяйственные животные выводятся из района пожара в безопасные места, обеспечиваются кормами и водой.

При землетрясении:

- при первых признаках землетрясения животные выводятся на открытое место или под легкие навесы, принимаются меры по обеспечению их кормами и водой;

- при неблагоприятных условиях принимаются меры по забою с/х животных и их использованию для жизнеобеспечения населения.

При эпизоотии:

- организуется выявление и изоляция заболевших животных и домашних птиц;

- запрещается выпас и перемещения животных и домашних птиц;

- проводится обеззараживание воды, фуража;

- осуществляется профилактическая иммунизация животных и домашних птиц.

Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 810 от 26.10.2000 г. «О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»:

- учет пострадавшего населения органами управления ГОЧС,  органами социальной защиты и выдача пострадавшим соответствующего подтверждающего документа;

- определение материального ущерба, причиненного пострадавшим аварией, стихийным бедствием;

- выдача пострадавшим предметов первой необходимости и продуктов питания;

- выдача пострадавшим единовременной денежной помощи  (до 10 минимальных окладов) из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- оказание материальной помощи в размерах, определяемых решением Правительства Республики Алтай;

- выдача  жилищных сертификатов (по решению Правительства РА);

- предоставление  льготных кредитов пострадавшим;

- освобождение от налогов на срок, устанавливаемый решением органов   местного самоуправления.

- проведение (при необходимости) гуманитарной акции.

Для выполнения мероприятий по социальной защите населения привлекаются КЧС и ПБ РА, органы, специально уполномоченные не решение  задач ГОЧС Республики, города, районов, органы социального обеспечения.

Обеспечение сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по защите населения и материальных ценностей

Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных работ и других неотложных работ, а также для осуществления мероприятий по защите населения, с/х животных, продукции животноводства и растениеводства, материальных ценностей является залогом успешного выполнения задач.

Основными  видами обеспечения являются: разведка, транспортное, материально-техническое противопожарное, инженерное, медицинское, охраны общественного порядка и гидрометеорологическое.

Обеспечение производится в целях бесперебойного удовлетворения потребностей сил и средств в материальных средствах, выполнения перевозок, поддержания техники в исправном состоянии, получения исчерпывающих данных об обстановке, создания благоприятных условий для своевременного организационного проведения спасательных работ и выполнения других задач.

Разведка

Разведка осуществляется силами органов управления ГОЧС РА, учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, государственными надзорными органами, разведывательными формированиями служб ГО.

Разведка районов при авариях с проливом АХОВ проводится:

На территории Республики Алтай объекты, содержащие АХОВ, отсутствуют.

Для ведения разведки очагов крупных пожаров с проливом ГСМ  на объектах экономики, аварий и катастроф с пожароопасными взрывчатыми веществами на транспорте привлекаются 4 разведгруппы от объектовых формирований или транспортных предприятий, а также противопожарной службы.

При этом определяются масштабы пожара и вызванных им разрушений, местонахождения людей в завалах и объемы АСДНР.

При наводнениях и землетрясениях разведка районов чрезвычайной ситуации проводится силами 2 звеньев воздушной разведки, и 12 разведгруппами наземной разведки.

Основные задачи разведки:

- уточнение границ районов стихийного бедствия и направление его распространения; определение  населенных пунктов,  подвергшихся разрушениям и пунктов, которым оно угрожает;

- поиск мест скопления людей и сельскохозяйственных животных, требующих помощи; разведка подхода сил и средств ГО к местам работы;

- определение состояния поврежденных зданий, сооружений и коммунально-энергетических сетей, наличие в нем пострадавших, нуждающихся в помощи;

- уточнение объема АСДНР, условий их проведения, возможности  применения техники и средств механизации.

Разведка очагов массовых лесных пожаров проводится силами Алтайской республиканской авиабазы охраны лесов 4 звеньями воздушной разведки, 18  постами наблюдения территориального управления лесного хозяйства, 14 постами противопожарной службы, 12 разведгруппами.

При ведении разведки устанавливается:

- характер пожара, его площадь, границы и направление распространения; рубежи создания опорных полос для локализации пожара;

- наличие водоисточников и возможность их использования, пути подъезда к ним; пути вывоза людей из зон пожара;

- потребность в противопожарных силах и средствах для локализации (ликвидации) пожара.

Маршруты и районы разведки уточняются в зависимости от конкретной обстановки председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сбор и обобщение развединформации проводится группой анализа и оценки обстановки комиссии  по ЧС.

Для ведения специальной разведки, оценки обстановки, отбору и анализу проб привлекаются разведывательные формирования министерств и ведомств, учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля Республики:

- звено эпидемиологической разведки – 10, л/с 50 чел, техники 10 ед.

- звено фитопатологической разведки– 6, л/с 24 чел, техники 6 ед.

Разведывательные формирования осуществляют:

- периодическое наблюдение и лабораторный контроль зараженности воздуха и других объектов внешней среды;

- выявление обстановки в районах стихийных бедствий, наблюдение за изменением обстановки в этих районах;

- определение санитарно-гигиенических и эпизоотических состояний мест размещения, выпаса и водопоя животных;

- выявление на посевах (растениях) возбудителей заболеваний.

Формирования разведки, в том числе и учреждения СНЛК, приводятся в готовность решением председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при угрозе возникновения крупной производственной аварии, катастрофы и стихийного бедствия, а при их возникновении через «Ч» +6.00 часов переводятся на круглосуточный режим работы.

Радиационная и химическая защита.

Радиационная и химическая защита организуется с целью максимального снижения потерь населения и сил РСЧС, обеспечения выполнения поставленных задач в условиях радиоактивного и химического заражения.

Основные задачи радиационной и химической защиты:

- своевременное обнаружение радиоактивного и химического заражения;

- оповещение об опасности органов управления и сил РСЧС;

- недопущение и максимально возможное ослабление воздействия радиоактивного излучения на личный состав сил РСЧС и населения, находящихся в районе ЧС;

- обеспечение безопасности сил, проводящих аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах радиоактивного и химического заражения.

Радиационная и химическая защита осуществляется силами и средствами ГУ МЧС России по Республике Алтай, республиканским и районными центрами Роспотребнадзора.

Инженерное обеспечение

Мероприятия инженерного обеспечения осуществляется силами и средствами всех служб, а наиболее сложные инженерной, коммунально-технической, дорожной службой ГО, службы энергоснабжения и светомаскировки.

Основными задачами инженерного обеспечения являются:

а) при проведении эвакуационных мероприятий:

-оборудование сборных эвакуационных пунктов (СЭП);

-оборудование пунктов посадки на автомобильный транспорт и пунктов высадки в районах временного размещения эвакуированного населения;

- подготовка маршрутов для эвакуации населения пешим порядком;

- расчистка маршрутов ввода сил РСЧС в очаг поражения и маршрутов эвакуации населения в зимнее время от снега;

- оборудование пунктов обогрева в зимнее время на маршрутах эвакуации населения (через 50-60 км. на 20-30 человек);

- оборудование отхожих мест на СЭП, маршрутах эвакуации, местах временного размещения;

- строительство палаточных городков и оборудование мест временного размещения эвакуированного населения;

- строительство временных складских помещений для хранения продовольствия, медикаментов и других материально технических средств, предназначенных для обеспечения аварийных спасательных и других неотложных работ и жизнеобеспечения пострадавшего населения;

- обеспечение аварийного освещения на СЭП и в местах временного размещения ЭН;

- обеспечение населения питьевой водой;

- ремонт и восстановление разрушенных дорог и мостов, проделывание проездов в завалах;

- оборудование и содержание переправ в случае разрушения мостов.

б) при проведении АСДНР:

- инженерная разведка;

- локализация аварий на коммунально-энергетических сетях, которые могут создать вторичные факторы поражения;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на коммунально-энергетических сетях в целях обеспечения спасательных работ;

- вскрытие заваленных защитных сооружений, разборка завалов;

- оборудование и содержание пунктов водоснабжения;

- освещение мест ведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ;

- отвод сточных вод в безопасные, пониженные места;

- укрепление или обрушение зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии;

- укрепление существующих и возведение новых дамб, траншей, канав и других сооружений для защиты людей;

- устранение заторов (зажоров) на реках, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды;

- повышение устойчивости существующих гидротехнических сооружений (плотин, мостов);

- устройство плотов и приспособлений для спасения людей из полузатопленных зданий и сооружений, снятия их с деревьев и других местных предметов;

- откачка воды из подвалов, погребов, смотровых колодцев и т.д.;

- строительство минерализованных полос в районах массовых лесных пожаров;

- оборудование мест забора воды для тушения пожаров на реках, озерах и других водоемах;

- оборудование мест для массового захоронения людей и скотомогильников для захоронения погибших животных;

- восстановление поврежденных защитных сооружений.

Противопожарное обеспечение

Противопожарное обеспечение действий сил организуется и осуществляется в целях создания условий для выполнения спасательных и других неотложных работ при ЧС, сопровождаемых пожарами. Осуществляется силами и средствами пожарной службы и лесопожарных формирований лесхозов, базы авиационной охраны лесов.

Противопожарное обеспечение включает:

- организацию и ведение пожарной разведки;

- обеспечение ввода сил на объекты, участки ведения работ путем локализации и тушения пожаров на маршрутах ввода и в районах ведения спасательных работ;

- спасение людей, находящихся в горящих, загазованных и задымленных  зданиях и сооружениях;

- тушение пожаров в местах развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и в районах его расположения;

- разработка и контроль за инженерно-техническими и противопожарными мероприятиями, к которым относятся: снос сгораемых малоценных сооружений, защита наружных сгораемых конструкций зданий и сооружений, открытых технологических установок от светового излучения путем побелки и покраски их в белый цвет, установки экранов, огнезащитной обмазки, пропитки огнезащитным составом;

- увеличение запасов воды для целей пожаротушения в населенных пунктах и на объектах путем строительства дополнительных открытых водоемов, запруд, заполнения водой естественных и искусственных котлованов, свободных производственных и складских емкостей;

- устройство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным водоемам;  сооружение для подачи воды временных насосных станций на берегах водоемов;

- установка через каждые 200 метров пожарных гидрантов на технических водопроводах для подачи воды на противопожарные нужды категорированного города;

- разработка и внедрение автоматических систем обнаружения и тушения пожаров на объектах экономики.

Дорожное обеспечение

Дорожное обеспечение организуется в целях создания условий для беспрепятственного маневра силами и средствами при ликвидации ЧС, своевременного подвоза необходимых материально-технических средств, эвакуации пострадавшего населения.

Мероприятия по подготовке дорожной сети, которые проводятся заблаговременно, включают:

- совершенствование существующих и строительство новых дорог по планам развития транспортных коммуникаций;

- планирование и строительство дорожных сетей города и районов сельской местности с учётом требований Норм проектирования ИТМ ГО;

- согласование с органами военного командования вопросов совместного использования дорожной сети для военных перевозок, целей РЧС и ГО;

- рекогносцировка дорожной сети, определение наиболее узких и уязвимых мест;

- выбор мест для постройки временных мостов и наводки переправ на случай разрушения существующих мостов;

- выбор направления колонных путей, изучение просёлочных дорог, объездов в случае отсутствия или недостаточности существующих дорог с твёрдым покрытием.

Задачами дорожного обеспечения являются:

- поддержание в проезжем состоянии дорог и дорожных сооружений;

- строительство новых дорог;

- оборудование объездов, обходов, колонных путей и переправ;

- выполнение мероприятий по техническому прикрытию перевозок;

- создание на основных маршрутах дорожно-комендантских участков.

Техническое прикрытие организуется на базе имеющихся стационарных автозаправочных станций, расположенных вблизи дорог, центров и мастерских, а также путем создания подвижных ремонтно-восстановительных и эвакуационных групп.

Гидрометеорологическое обеспечение

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесторонней оценки элементов погоды, своевременного выявления опасных метеорологических и гидрометеорологических процессов, оценки их возможного влияния на действия сил РСЧС и проведения мероприятий по защите населения.

Основными задачами гидрометеорологического обеспечения являются:

- подготовка и доведение до органов управления и сил РСЧС сведений о фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановки;

- подготовка краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды;

- предупреждение об опасных явлениях природы;

- подготовка данных, необходимых для прогнозирования и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, районов затопления и распространения пожаров;

- подготовка гидрологических и метеорологических данных о проходимости местности и об условиях преодоления водных преград.

Гидрометеорологическое обеспечение осуществляется центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, водомерными постами, метеостанциями, Комитетом природных ресурсов по Республике Алтай.

Техническое обеспечение

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта,  инженерной и другой специальной техники, используемой для ликвидации ЧС.

Основными задачами технического обеспечения являются:

- техническое обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя средств;

- снабжение ремонтных предприятий и формирований агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментом;

- эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия или на сборные пункты аварийных машин;

- поставка агрегатов, запасных частей и материалов для техники, задействованной в зоне ЧС.

Материальное обеспечение

Материальное обеспечение действий сил РСЧС организуется в целях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для ликвидации последствий ЧС, жизнеобеспечения  личного состава, пострадавшего и эвакуируемого населения. Осуществляется силами и средствами служб ГО РА:

- материально-технического обеспечения;

- обеспечение ГСМ;

- торговли и питания.

Основными задачами материального обеспечения являются:

- организация бесперебойного снабжения органов управления и сил РСЧС Республики Алтай инженерной и автотракторной техникой, средствами оповещения и связи;

- снабжение продуктами питания работающих в зоне бедствия;

- создание автономных пунктов приготовления и приема пищи;

- обеспечение горюче-смазочными материалами, запчастями и ремонтными узлами, а также отдельными видами спецтехники, изделиями и спецсредствами;

Транспортное обеспечение

Транспортное обеспечение организуется с целью своевременного вывоза эвакуируемого населения, доставки сил РСЧС и их рабочих смен к местам работ и размещения, вывоза из районов ЧС материальных ценностей.

Транспортное обеспечение возлагается на автотранспортную службу Республики  Алтай.

Служба организована на базе: Алтайского республиканского отделения Ространсинспекции Республики Алтай, ГУП Горно-Алтайское  ПАТП и АТП-3.

Для выполнения задач транспортного обеспечения привлекается автомобильный транспорт, имеющийся на предприятиях и организациях (независимо от форм собственности) расположенных на территории Республики.

Медицинское обеспечение

Медицинская защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и местах размещения эвакуированного населения.

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи при ЧС пострадавшим, их эвакуации, лечения, предупреждения возникновения и распространения среди личного состава сил и населения инфекционных заболеваний. Возлагается на медицинскую службу РА, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, центр Роспотребнадзора.

Задачами медицинского обеспечения являются:

- организация медицинской разведки, лабораторного контроля зараженности радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами внешней среды, продовольствия, воды;

- проведение санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий среди личного состава сил РСЧС, населения в районах ЧС;

- выявление и изоляция заболевших, организация карантина в очагах бактериологического заражения и эпидемий;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения;

- подготовка формирований и лечебных учреждений службы медицины катастроф к действиям в ЧС;

- снабжение сил РСЧС и населения медикаментами, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом.

Организация охраны общественного порядка

Охрана общественного порядка организуется с целью поддержания дисциплины и организованности при возникновении ЧС. Осуществляется силами и средствами МВД по Республике Алтай.

Задачами по охране общественного порядка являются:

- обеспечение общественного порядка в населенных пунктах, подвергшихся бедствию, путем усиления охраны объектов и оцепления опасных участков;

- работа по предупреждению и пресечению массовых беспорядков, паники, распространению ложных и провокационных слухов, бандитизма, мародерства и других преступных явлений;

- регулирование движения на маршрутах эвакуации;

- организация учета эвакуированного населения, его потерь и пострадавших;

- подготовка сил службы для решения задач охраны общественного порядка.

Мероприятия по всестороннему обеспечению сил и средств, привлекаемых для ведения АСДНР, определены в планах обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС соответствующих функциональных звеньев.

Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей,  восстановление жизнеобеспечения населения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно- спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров и ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Устранение непосредственной опасности для жизни и здоровья людей включает:

- вывод (вывоз) из зоны ЧС и временное размещение пострадавшего населения (возлагается на Министерство труда и социальной развития РА);

- обеспечение населения водой, теплом, электроэнергией (возлагается на Министерство регионального развития РА);

- обеспечение продуктами питания и одеждой  (возлагается на Министерство экономического развития и инвестиций РА);

- оказание населению медицинской и врачебной помощи (Министерство здравоохранения РА);

- информационное обеспечение (ОАО «Сибирьтелеком», ГТРК «Горный Алтай);

- организация учета и захоронения погибших (возлагается на Министерство регионального развития РА, Министерство здравоохранения РА).

После ликвидации непосредственной угрозы ЧС, осуществляются мероприятия по восстановлению систем жизнеобеспечения населения, которые включают:

- восстановление тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;

- восстановление системы оповещения и связи;

- восстановление медицинских учреждений;

- ремонт и восстановление жилого фонда;

- ремонт и восстановление дорог и мостов.

Восстановительные работы осуществляются силами министерств и ведомств РА.

При необходимости будут привлекаться дополнительных силы и средства соседних субъектов.

Взаимодействие с органами военного командования, КЧС и ПБ соседних субъектов РФ, общественными организациями по вопросам сбора и обмена информации о ЧС, направления сил и средств для их ликвидации.

Взаимодействие с МО РФ.

Согласно директиве командующего войсками Сибирского Военного округа от 27.07.98 г. № 12/1204 для решения задач ГОЧС на территории Республики Алтай и на основании «Руководства по взаимодействию МЧС и МО РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного  характера» (изд.1995 г.), а также Плана взаимодействия с 41 А организовано взаимодействие с выделенными силами и средствами с целью:

- координации действий при планировании, организации и проведении совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- обеспечения  оптимального использования сил и средств,  привлеченных для решения задач по ликвидации ЧС на потенциально опасных объектах, независимо от их ведомственной принадлежности.

При возникновении ЧС по линии оперативных дежурных проходит  оповещение и  информация  о ЧС,  которая включает:  тип ЧС,  дату и время (московское) возникновения ЧС,  место (населенный пункт, предприятие), причину возникновения, возможную зону поражения, степень опасности для персонала,  населения  и  окружающей  среды,  задействованные  силы  и средства.

На основании полученной  информации  органы  управления  уточняют принятые решения по вопросам взаимодействия. Выделяемые силы и средства приводят в готовность и направляют в зону ЧС.

Подразделения, команды 41 А, выделенные для ликвидации ЧС представителям органов государственной власти и администрациям местного  самоуправления,  не  переподчиняются.

Тыловое и техническое обеспечение подчиненных войск организуется своими силами,  согласованию подлежат:

- места развертывания складов,  баз, расположение районов эвакуации;

- порядок обеспечения пострадавшего населения;

- распределение задач и зон ответственности;

- порядок осуществления взаиморасчетов и др. вопросы.

МЧС РФ

При возникновении крупных чрезвычайных ситуаций по ходатайству председателя КЧС и ПБ, решением начальника СРЦ для усиления группировки республиканской ТП РСЧС выделяются сводный мобильный отряд от 653 спасательного центра  н.п. Коченево,  в составе 73 человек, 21 ед. техники.

Силы и средства взаимодействия включаются в состав второго эшелона и резерва группировки сил ТП РСЧС Республики Алтай.

При возникновении крупных ЧС в соседних регионах по распоряжению Правительства РФ, Правительства Республики Алтай от Республики выделяются силы и средства поисково-спасательной и противопожарной службы.

Управление мероприятиями территориальной подсистемы РСЧС

С возникновением угрозы стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций органы управления и силы ТП РСЧС Республики приводятся в готовность, а также вводятся планы действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Общее руководство силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации ЧС, осуществляет руководитель ликвидации ЧС.

Непосредственное руководство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций  осуществляют:

- при локальных ЧС, распространение  последствий которых не выходит за пределы территории объектов производственного или социального назначения, - объектовые комиссии по чрезвычайным  ситуациям с участием при необходимости оперативной группы КЧС и ПБ города (района) и ведомственных комиссий по ЧС;

- при муниципальных чрезвычайных ситуациях, распространение последствий которых не выходит за пределы территории муниципального образования-

комиссиями по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований с участием (при необходимости) оперативной группы КЧС и ПБ  Республики, в зависимости от возможного прогноза развития чрезвычайной ситуации.

- при чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, КЧС и ПБ Республики Алтай, с участием при необходимости оперативной группы Сибирского РЦ.

Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и осуществлении  практических мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникновения, выработке предложений по их локализации и ликвидации, защите населения, животных и окружающей среды, непосредственно в районе чрезвычайных  ситуаций создаются оперативные группы КЧС и ПБ, состав которых определяется обстановкой.

На каждом уровне  ТП РСЧС работу комиссии по ЧС и ПБ обеспечивают постоянно действующие органы управления ТП РСЧС, которыми являются:

на республиканском уровне – ГУ МЧС России по Республике Алтай;

на муниципальном уровне - управление по делам ГОЧС города, отделы по делам ГОЧС районов, специально уполномоченные работники;

на объектовом уровне – отделы (штабы) по делам ГОЧС объектов.

На базе постоянно действующих органов управления звеньев  РСЧС  на время возникновения угрозы или ликвидации ЧС при КЧС и ПБ создаются оперативные рабочие органы – штабы ликвидации ЧС, а для действий в зоне ЧС - оперативные группы.

Порядок занятия комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (оперативными группами) пунктов управления.

Для управления действиями сил и средств республиканской ТП РСЧС и поддержания взаимодействия сил и средств ликвидации ЧС разворачиваются:

пункт управления ТП РСЧС Республики Алтай

в нерабочее время

- основной - для работы оперативного штаба ликвидации ЧС с Ч + 2 часа в здании ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- вспомогательный - на базе подвижного пункта управления КЧС и ПБ РА – готовность к выезду в район ЧС - Ч + 2 часа;

в рабочее время

- основной - для работы оперативного штаба ликвидации ЧС с Ч + 0,5 часа в здании ГУ МЧС России по Республике Алтай;

- вспомогательный - на базе подвижного пункта управления КЧС и ПБ РА – готовность к выезду в район ЧС - Ч + 0,5 часа.

пункты управления городского и районных звеньев ТП РСЧС

в нерабочее время

- основные	с Ч + 1,5 часа в зданиях администрации  города и районов;

- вспомогательные  с Ч + 2 часа  в районе ЧС;

в рабочее время

- основные	с Ч + 0,5 часа в зданиях  администрации города и районов;

- вспомогательные с Ч + 1 час  в районе ЧС;

пункты управления объектовых звеньев ТП РСЧС

в нерабочее время

- основные с Ч + 1.5 часа в административных зданиях объектов экономики;

- вспомогательные  с Ч + 2 часа в районе возникновения чрезвычайной ситуации;

в рабочее время

- основные   с Ч + 10 мин. в административных зданиях объектов экономики;

- вспомогательные с Ч + 30 мин. в районе возникновения чрезвычайной ситуации.

Комиссия по ЧС и ПБ Республики занимает основной пункт управления с вводом режима функционирования ТП РСЧС «Повышенная готовность» или с вводом «Режима чрезвычайной ситуации», вспомогательный пункт управления в районе ЧС по указанию председателя КЧС и ПБ Республики Алтай.

Оперативный штаб ликвидации ЧС разворачивается на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Алтай разворачивает вспомогательный пункт управления в районе ЧС по указанию Начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Организация оповещения и информирования органов управления, сил и средств РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об обстановке, их действиям и правилах поведения в районах ЧС.

В интересах своевременного оповещения руководящего состава и населения Республики Алтай создана автоматическая стойка централизованного оповещения (далее АСЦО) на базе аппаратуры П-160, П-164. Оборудование АСЦО находится на балансе ОАО «Горно-Алтайтелеком» структурного подразделения ОАО «Сибирьтелеком». По договору с ОАО «Горно-Алтайтелеком» структурного подразделения ОАО «Сибирьтелеком», службой технической эксплуатации  обеспечивается техническое обслуживание, текущий ремонт, периодическая проверка работоспособности аппаратуры оповещения руководящего состава и населения Республики.

Время доведения сигналов оповещения в дневное время составляет 2-3 мин., в ночное время - до 10 мин.

Управление АСЦО осуществляется с ОЗПУ и ЗЗПУ в обход Республики Алтай.

Оповещение личного состава и сотрудников ГУ МЧС России по Республике Алтай осуществляется согласно утвержденному плану оповещения с использованием:

- телефонной связи;

- радиосвязи;

- сотовых телефонов;

- подвижных средств оповещения и посыльных.

Автомобильная техника в ГУ МЧС России по Республике Алтай на 50% радиофицирована, что тоже позволяет организовать управление в любой точке Республики.

В ГУ МЧС России по Республике Алтай и ПСП Республики Алтай организован круглосуточный прием информации на 9 канале спасения общегражданского диапазона 27 МГц.

Для обеспечения   связи при проведении  мероприятий  по предупреждению   и ликвидации последствий   ЧС  на  территории Республики Алтай оборудован подвижный узел связи ППУ КЧС и ПБ РА, в состав которого входят радиостанция Р-140-0,5 на базе автомобиля УАЗ-22069, оснащенные КВ и УКВ средствами радиосвязи, спутниковыми терминалами и дополнительными средствами связи позволяющими организовать привязку к телефонной сети общего пользования.

В ГУ МЧС России по Республике Алтай и ПСП Республики Алтай  радиосвязь организована за счет внедрения современных средств радиосвязи с возможностями большего радиуса действий (до 30 км.) и выхода на городскую телефонную сеть, с использованием сотовых сетей «МТС GSM».

В сети связи «МТС GSM», имеется возможность дозвона на телефон «112» ОД ГУ МЧС России по Республике Алтай, а так же на телефон «01» ГПС ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Связь с оперативной группой ГУ МЧС России по Республике Алтай при работе на значительном удалении от центра связи обеспечивается КВ - радиосвязью.

В перспективном плане развития системы связи и оповещения ГУ МЧС России по Республике Алтай и его структурных подразделений предусматривается:

- приобретение цифровой учрежденческой АТС, обеспечение дежурных служб и диспетчеров ГТОО г. Горно-Алтайска телефонными номерами этой АТС, а также ОД ЕДДС 10 районов Республики;

- организация оптоволоконной линии связи между ГУ МЧС России по Республике Алтай и ЕДДС   Республики:

- оснащение всех ЕДДС районов радиосредствами КВ и УКВ диапазона;

- организация КВ – радиосети ГУ МЧС России по РА;

- развитие системы модемной связи ГУ МЧС России по РА;

- оснащение ОГ ГУ МЧС России по РА оборудованием для передачи видеоизображения с места ЧС.

Оповещение и информирование рабочих и служащих объектов экономики, организаций и учреждений города об обстановке и их действиям и правилам поведения в районе ЧС осуществляется объектовыми  КЧС и ПБ.

Для оповещения населения, используются сирены (сигнал «Внимание всем!») и передвижные громкоговорящие установки РОВД.

Оповещение и информирование неработающего населения осуществляется по указанию председателя КЧС и ПБ Республики, района по сетям радиовещания и телевидения ГТРК «Горный-Алтай».

### Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённого пункта решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения. Устройство ПРУ предусмотрено в проектируемых отдельностоящих зданиях культурно-бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке с учетом предлагаемого количества мест.

В настоящее время защита населения предусматривается в частных погребах и подвалах.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток. ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения должен составлять не более 500 метров. В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Сирену оповещения в с.Ново-Троицк предлагается разместить в центре села в проектируемой общественно-деловой зоне.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

-подготовка плана реализации генерального плана;

-подготовка проекта правил землепользования и застройки;

-подготовка проекта планировки и межевания территории.

Таблица 13

Перечень мероприятий по реализации генерального плана

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |
| 1 | ДОУ | с. Ново-Троицк | 47 мест | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг. |
| 2 | СОШ | с. Ново-Троицк | 97 | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг. |
| 3 | ФАП | с. Ново-Троицк | 1 объект | разработка проектной документации, строительство | 2014-2037гг. |
| 4 | Магазин | с. Ново-Троицк | 221 м2торг. пл | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг. |
| 5 | ДОУ | С. Артыбаш, с. Иогач | 542 места | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг |
| 6 | СОШ | С. Артыбаш, с. Иогач | 614 мест | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг |
| 7 | Бассейн | с. Иогач | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг |
| 8 | Магазины | С. Артыбаш, с. Иогач | 868 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037гг |
| 9 | Музей | с.Артыбаш | 1 объект | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 2. Жилищная сфера |
| 1 | Общая площадь жилого фонда | с. Ново-Троицк | 9,5 т. м2 | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 2 | Общая площадь жилого фонда | С. Артыбаш, с. Иогач | 37260 кв.м. | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 3. Производственная сфера |
| 1 | Резервная площадка под производственный объект | с. Ново-Троицк | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2037 гг. |
| 2 | Резервные площадка под производственные объекты (цех по переработке молока, цех по расфасовке лексырья) | с. Иогач, Артыбаш) | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2037 гг. |
| 4. Транспортная инфраструктура |
| 1 | Освещение улиц | с. Ново-Троицк | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 2 | Внутрипоселковые дороги | с. Ново-Троицк | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 3. | Вертолетные площадки | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 4. | Набережные | Вдоль береговой полосы оз.Телецкого и р. Бии в с. Артыбаш и с. Иогач. | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 5. Инженерная инфраструктура |
| 1 | Водопроводные сети | с. Ново-Троицк | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 2 | Водозабор | с. Ново-Троицк | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 3 | Электирические сети ВЛ 04/10 | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | реконструкция | 2015-2037 гг. |
| 4 | Электирические сети ВЛ 04/10 | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015-2037 гг. |
| 5 | Система водоотведения | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015 -2037гг. |
| 6 | Дороги | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015 -2037гг. |
| 7. | Водопроводные сети | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015 -2037гг |
| 6. Связь и информатизация |
| 1. | Сотовая | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015 -2037гг |
| 2. | Высокоскоростная информационно-коммуникационная сеть с центром обработки данных и качественным выходом в мировое информационное пространство; | МО Артыбашское СП | по заданию на проектирование | разработка проектной документации, строительство | 2015 -2037гг |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ                                                  Таблица 14

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 369463 | 369463 |
| 1.1. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 273,5 | 6823,5 |
| 1.2. | земли населенных пунктов | га | 612,5 | 674,9 |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 173,0 | 176 |
| 1.4. | земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | га | 95351,4 | 97452,6 |
| 1.4.1. | федерального значения | га | 95313,4 | 95313,4 |
| 1.4.2. | регионального значения | га | 38 | 38 |
| 1.4.3. | местного значения | га |  | - |
| 1.5. | земли лесного фонда | га | 255133,3 | 255002,5 |
| 1.6. | земли водного фонда | га | 7010,3 | 7010,3 |
| 1.7. | земли запаса | га | 10909 | 2323,2 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 612,5 | 674,9 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | с. Ново-Троицк |  |  |  |
| 3 | общая численность постоянного населения | чел. | 43 | 510 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 1090 |
| 4. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 4.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 11 | 153 |
|  |  | % | 25,5 | 30,0 |
| 4.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 27 | 293 |
|  |  | % | 62,9 | 57,5 |
| 4.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 5 | 64 |
|  |  | % | 11,6 | 12,5 |
|  | с. Артыбаш |  |  |  |
| 5. | общая численность постоянного населения | чел. | 670 | 1050 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 57 |
| 6. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 6.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 171 | 277 |
|  |  | % | 25,5 | 26,4 |
| 6.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 418 | 636 |
|  |  | % | 62,4 | 60,6 |
| 6.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 81 | 137 |
|  |  | % | 12,1 | 13,0 |
|  | с. Иогач |  |  |  |
| 7. | общая численность постоянного населения | чел. | 1470 | 2950 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 100 |
| 8. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 8.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 319 | 879 |
|  |  | % | 21,7 | 29,8 |
| 8.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 920 | 1614 |
|  |  | % | 62,6 | 54,7 |
| 8.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 231 | 457 |
|  |  | % | 15,7 | 15,5 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | с. Ново-Троицк |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2/чел. | 18,0 | 20,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 774 |  |
|  |  | кол-во домов | 12 |  |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | So6щ.> м | 774 | 10224 |
|  |  | кол-во домов | 12 | 222 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.» М | - | 9450 |
|  |  | кол-во домов | - | 210 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 9450 |
|  |  | кол-во домов | - | 210 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 4. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 774 | 774 |
|  |  | кол-во домов | 12 | 12 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 774 | 774 |
|  |  | кол-во домов | 12 | 12 |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | 100 | 100 |
|  | с. Артыбаш, с. Иогач |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2/чел. | 19,9 | 20,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, тыс.м2 | 42,6 |  |
|  |  | кол-во домов | 1242 | 2442 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, тыс.м2 | - | 37260 |
|  |  | кол-во домов | - | 810 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, тыс.м2 | - | 37260 |
|  |  | кол-во домов | - | 810 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |